Министерство образования Оренбургской области

Филиал Государственного автономного профессионального образовательного учреждения

«Медногорский индустриальный колледж»

г. Медногорска Оренбургской области в г. Кувандке

(филиал ГАПОУ МИК в г. Кувандыке)

Утверждаю:

Директор ГАПОУ МИК

_____________ И.В. Горшкова

«____» _______________ 20__г.

Рабочая программа производственной практики

на 756 часов

для профессии технического профиля:

13.01.10 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования»

Рабочая программа производственной практики разработана на основе  Федерального  государственного  образовательного стандарта среднего профессионального образования  по профессии 13.01.10 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования»

Организация-разработчик: филиал ГАПОУ МИК в г. Кувандыке

Одобрена: цикловой комиссией специальных дисциплин,

протокол № ____ от «___» ___________ 20__г.

Председатель ЦК: ____________/ ________________ /

Разработчики:

_Мурзаева М.В., преподаватель спецдисциплин______

Ф.И.О.,  должность

_Шкитин С.П., мастер производственного обучения___

Ф.И.О., должность

_________________________________________________

Ф.И.О.,  должность

Методист филиал ГАПОУ МИК ________________ Р.Р. Туктагулова

в г. Кувандыке

Старший мастер филиал ГАПОУ МИК ________________ Н.А. Тимофеева

в г. Кувандыке

I. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

1.1. Область применения программы

Рабочая программа производственной практики является частью программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих, разработанной в соответствии с ФГОС по профессии 13.01.10 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования»

1.2. Цели и задачи производственной практики

-	совершенствование теоретических знаний, полученных при изучении базовых

дисциплин;

-	ознакомление с содержанием основных работ и исследований, выполняемых на предприятии или в организации по месту прохождения практики;

- совершенствование учащимися  практических навыков и  компетенций  в сфере

профессиональной деятельности;

-	совершенствование практических навыков в будущей профессиональной деятельности.

-	совершенствование     умений  выполнять  весь  комплекс  работ по  ремонту  и техническому обслуживанию электрооборудования;

-	воспитание   высокой   культуры,   трудолюбия,   аккуратности   при   выполнении операций по ремонту и обслуживанию электрооборудования.

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение производственной практики:

756 часов

1.4. Компетенции, формируемые у обучающихся в процессе производственной

практики:

Общие компетенции:

ОК   1.   Понимать   сущность   и   социальную   значимость   своей   будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем.

OK 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы.

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей).

Выпускник,    освоивший    ОПОП,    должен    обладать профессиональными    компетенциями,   соответствующими   основным видам профессиональной деятельности:

ПМ 0.1. Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций

ПК. 1.1. Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и узлов различной сложности в процессе сборки.

ПК 1.2. Изготовлять приспособления для сборки и ремонта.

ПК 1.3. Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования и при проверке его в процессе ремонта.

ПК 1.4. Составлять дефектные ведомости на ремонт электрооборудования.

ПМ.02. Проверка и наладка электрооборудования.

ПК 2.1. Принимать в эксплуатацию отремонтированное электрооборудование и включать его в работу.

ПК 2.2. Производить испытания и пробный пуск машин под наблюдением инженерно-технического персонала.

ПК 2.3. Настраивать и регулировать контрольно-измерительные приборы и инструменты.

ПМ.03. Устранение      и      предупреждение      аварий      и      неполадок

электрооборудования

ПК 3.1. Проводить       плановые       и       внеочередные       осмотры электрооборудования.

ПК 3.2. Производить	техническое	обслуживание

электрооборудования согласно технологическим: картам.

ПК 3.3. Выполнять замену электрооборудования, не подлежащего ремонту, в случае обнаружения его неисправностей.

1.5. Условия проведения производственной практики

Производственная практика по профессии 13.01.10 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования» проводится в филиале ГАПОУ МИК в г. Кувандыке, на предприятиях города и района, согласно графика учебного процесса и договоров о прохождении производственной практики с предприятиями. Предприятия оснащены необходимым электрооборудованием и инструментом.

Руководители предприятий обеспечивают обучающихся прохождение производственной практики в составе производственных бригад и производственными работами в соответствии с ФГОС.

Производственной практикой руководят наставник предприятия, мастер производственного обучения по профессии «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования», под контролем старшего мастера и зав. филиалом.

1.6. Оценка производственной практики.

Конечным результатом производственной практики является: зачет на основании аттестационного листа (производственной характеристики) обучающегося с предприятием и дневника производственной практик заверенная руководителем предприятия.

II. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И

СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

Рассмотрено на заседании ЦК					«Утверждаю»

специальных дисциплин					Зав.филиалом

Председатель ЦК___________					__________А.Ф. Самигуллина

Протокол № _____ от _______					«______»__________20_____г.

«______»__________20_____г.

Тематический план производственной практики

для профессии технического профиля: 13.01.10  «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования»

| Наименование профессионального модуля, разделов программы | Виды выполненных работ | Объём часов |
| --- | --- | --- |
| ПМ.01. Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных предприятий |  | 756 |
|  | Ознакомление с электрооборудованием предприятия. Техника безопасности. | 6 |
|  | Отработка выполнения плоскостной разметки металла | 6 |
|  | Отработка выполнения пространственной разметки | 6 |
|  | Отработка приемов рубки металла | 6 |
|  | Отработка приемов гибки и правки металла | 6 |
|  | Резки металла | 6 |
|  | Сверление и обработка отверстий на станках | 6 |
|  | Зенкерование, зенкование отверстий | 6 |
|  | Нарезание резьбы на трубах | 6 |
|  | Отработка приемов выполнения разъемных соединений | 6 |
|  | Отработка приемов выполнения разъемных соединений | 6 |
|  | Сборка механизмов различных передач | 6 |
|  | Разделки проводов и кабелей, способы их присоединения с контактными выходами | 6 |
|  | Пайка и сварка проводов | 6 |
|  | Пайка и сварка проводов | 6 |
|  | Выполнения контактных соединений опрессовкой | 6 |
|  | Выполнение гнезд, отверстий, борозд с помощью электри-фицированного инструмента | 6 |
|  | Установка крепежных изделий и электро-монтажных конструкций | 6 |
|  | Монтаж светильников, настенных патронов, розеток, выключателей, счетчиков | 6 |
|  | Монтаж скрытых электропроводок | 6 |
|  | Монтаж тросовых электропроводок | 6 |
|  | Монтаж электропроводок в трубах | 6 |
|  | Разделка концов кабелей для соединения и ответвления жил кабелей в чугунных, свин-цовых и эпоксидных муфтах | 6 |
|  | Пайка и опрессовка токоведущих жил кабеля в соединительных муфтах | 6 |
|  | Монтаж кабельных линий. Прокладка кабелей в траншеях, на опорных конструкциях и лотках | 6 |
|  | Ремонт покрова кабеля, муфт и концевых заделок | 6 |
|  | Установка опор, крепежных изделий, электромонтажных конструкций ВЛ | 6 |
|  | Установка опор, крепежных изделий, электромонтажных конструкций ВЛ | 6 |
|  | Натяжка проводов ВЛ с помощью механизмов для натяжки проводов | 6 |
|  | Монтаж и ремонт пускорегулирующей аппаратуры | 6 |
|  | Сборка схемы нереверсивного управления пуском трехфазного асинхронного двигателя с фазным ротором | 6 |
|  | Сборка схемы реверсивного управления пуском трехфазного асинхронного двигателя с фазным ротором | 6 |
|  | Сборка схемы реверсивного управления пуском трехфазного асинхронного двигателя с фазным ротором | 6 |
|  | Определение мест витковых замыканий в обмотках электродвигателя, замена изоляции проводов, клиньев и прокладок | 6 |
|  | Ремонт токособирательной системы электрических машин | 6 |
|  | Ремонт механической части электрических машин | 6 |
|  | Балансировка роторов и якорей | 6 |
|  | Монтаж электродвигателей на фундамент, металлическую конструкцию, панель | 6 |
|  | Выверка электродвигателей по механизму соосности валов по уровню с применением металлических прокладок | 6 |
|  | Дефекация и разборка силовых трансформаторов | 6 |
|  | Ремонт вводов: замена ввода, армирование фарфоровых изоляторов, сборка ввода | 6 |
|  | Ремонт деталей силовых трансформаторов | 6 |
|  | Ремонт деталей силовых трансформаторов | 6 |
|  | Монтаж и ремонт разъединителя | 6 |
|  | Монтаж и ремонт выключателей нагрузки | 6 |
|  | Монтаж и ремонт выключателей нагрузки | 6 |
|  | Ремонт масляных выключателей | 6 |
|  | Ремонт приводного механизма выключателей | 6 |
|  | Ремонт приводного механизма выключателей | 6 |
|  | Монтаж заземляющих устройств | 6 |
|  | Ремонт разрядников | 6 |
|  | Монтаж и ремонт трансформаторов тока и напряжения | 6 |
|  | Монтаж и ремонт оборудования комплектных трансформаторных подстанции | 6 |
|  | Монтаж и ремонт оборудования комплектных трансформаторных подстанции | 6 |
| ПМ.02. Проверка и наладка электрооборудования |  | 252 |
|  | Ознакомление с поверкой электроизмерительных приборов в условиях производства | 6 |
|  | Проверка надежности схем соединений и механического крепления приборов | 6 |
|  | Проверка схем включения приборов в электрическую цепь | 6 |
|  | Проверка и регулировка электроизмерительных приборов | 6 |
|  | Разборка прибора, проверка отсутствие обрывов проводов | 6 |
|  | Определения вида повреждения измерительных приборов и устранение неисправностей | 6 |
|  | Измерения электрических величин с помощью измерительных приборов | 6 |
|  | Измерения электрических величин с помощью измерительных приборов | 6 |
|  | Проверка состояния измерительных трансформаторов тока и напряжения | 6 |
|  | Проверка электрооборудования на соответствие чертежам электрическим схемам | 6 |
|  | Наладка осветительных электроустановок | 6 |
|  | Проверка и испытание силовых кабелей | 6 |
|  | Фазировка силовых кабелей | 6 |
|  | Осмотр, испытания и измерения на воздушных линиях напряжением до 1000В | 6 |
|  | Проверка и наладка пускорегулирующей аппаратуры | 6 |
|  | Проверка и наладка пускорегулирующей аппаратуры | 6 |
|  | Проверка состояния изоляции обмоток электрических машин | 6 |
|  | Испытание изоляции обмоток электрических машин повышенным напряжением | 6 |
|  | Измерение сопротивления постоянному току обмоток | 6 |
|  | Проверка полярности обмоток электродвигателей и чередование фаз синхронных машин | 6 |
|  | Проверка и наладка системы возбуждения синхронных машин | 6 |
|  | Проверка полярности и согласований обмоток машин постоянного тока | 6 |
|  | Опробование машин постоянного тока и снятие характеристик | 6 |
|  | Проверка состояния трансформатора и испытания изоляции обмоток | 6 |
|  | Проверка температура нагрева трансформатора и состояние газового реле | 6 |
|  | Проверка уровня масла, взятие пробы масла и ее оценка | 6 |
|  | Проверка состояния заземления и измерение сопротивления трансформатора | 6 |
|  | Проверка полярности и групп соединения обмоток силовых трансформаторов | 6 |
|  | Наладка переключающих устройств | 6 |
|  | Наладка переключающих устройств | 6 |
|  | Фазировка силовых трансформаторов | 6 |
|  | Проверка состояния проходных изоляторов и изоляторов тяги | 6 |
|  | Проверка состояния реакторов разрядников | 6 |
|  | Проверка и наладка воздушных выключателей | 6 |
|  | Проверка и наладка масляных выключателей | 6 |
|  | Проверка и наладка разъединителей | 6 |
|  | Проверка и наладка короткозамыкателей отделителей | 6 |
|  | Проверка и наладка приводного механизма высоковольтных аппаратов | 6 |
|  | Наладка заземляющих устройств | 6 |
|  | Наладка заземляющих устройств | 6 |
|  | Проверка и наладка релейно-контакных цепей | 6 |
|  | Проверка и наладка релейно-контакных цепей | 6 |
| ПМ.03. Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования |  | 180 |
|  | Ознакомление с электрооборудованием промышленного предприятия, особенностями эксплуатации и безопасности работ | 6 |
|  | Составление графиков ремонта и обслуживания электрооборудования промышленных предприятий | 6 |
|  | Освоение навыков оформления и выдачи нарядов на работу | 6 |
|  | Подключение и техническое обслуживание однофазных электросчетчиков. Прозвонка и маркировка | 6 |
|  | Техническое обслуживание светильников | 6 |
|  | Техническое обслуживание щитов освещения, вводно –распределительных щитов | 6 |
|  | Техническое обслуживание сетей электрического освещения | 6 |
|  | Техническое облуживание воздушных линий напряжением до 1000 В | 6 |
|  | Техническое облуживание воздушных линий напряжением выше1000В | 6 |
|  | Техническое обслуживание кабельных линий | 6 |
|  | Техническое обслуживание рубильников, кнопок управления, пакетных выключателей и переключателей | 6 |
|  | Отработка навыков проведения ТО и ремонта магнитных пускателей, контакторов | 6 |
|  | Техническое обслуживание автоматических воздушных выключателей | 6 |
|  | Освоение приемов по обслуживанию тиристорных контакторов | 6 |
|  | Техническое обслуживание предохранителей до 600 А и защитных реле | 6 |
|  | Техническое обслуживание однофазных и трехфазных электродвигателей асинхронного и коллекторного типа. | 6 |
|  | Техническое обслуживание однофазных и трехфазных электродвигателей асинхронного и коллекторного типа. | 6 |
|  | Отработка приемов проверки нагрева электрического двигателя в соответствии с правилами безопасности | 6 |
|  | Техническое обслуживание электрических машин постоянного тока | 6 |
|  | Техническое обслуживание распределительных устройств напряжением выше 1000В | 6 |
|  | Выполнение операций технического обслуживания силовых трансформаторов | 6 |
|  | Выполнение операций технического обслуживания силовых трансформаторов | 6 |
|  | Техническое обслуживание и ремонт разрядников РУ | 6 |
|  | Техническое обслуживание сухих реакторов | 6 |
|  | Техническое обслуживание выключателей нагрузки | 6 |
|  | Техническое обслуживание масляных выключателей | 6 |
|  | Техническое обслуживание разъединителей | 6 |
|  | Техническое обслуживание короткозамыкателей отделителей | 6 |
|  | Техническое обслуживание трансформаторных подстанций | 6 |
|  | Техническое обслуживание трансформаторных подстанций | 6 |

Содержание производственной практики

ПМ.01. Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных предприятий.

Плоская разметка. Подготовка поверхности к разметке, нанесение прямолинейных, взаимно-перпендикулярных рисок, деление окружности, разметка по шаблону, кернение, заточка инструмента.

Рубка металла. Рубка листового, полосового металла на плите по уровню губок тисков. Гибка листового, пруткового, полосового металла в тисках, гибочных приспособлениях, гибка труб трубогибом.

Резка металла. Резка ручным, рычажными ножницами. Резка ручной ножовкой по металлу. Резка труб труборезом.

Опиливание металла. Подготовка рабочего места, организация рабочего места, выбор напильников и насадка на них ручек. Отработка рабочего положения, балансировка напильника.

Опиливание широких поверхностей продольным, поперечным и перекрестным штрихами. Проверка плоскости декальной линейкой. Опиливание параллельных поверхностей с проверкой штангенциркулем.

Опиливание поверхностей расположенных под углом. Опиливание криволинейных поверхностей, цилиндрического стержня вертикально и горизонтально зажатого в тисках. Опиливание выпуклых и вогнутых поверхностей. Проверка угольником 90°, шаблонами, радиусомерами.

Обработка отверстий. Наладка вертикально-сверлильного станка и крепление-заготовок. Настройка станка, установка и удаление сверла, патрона из шпинделя. Сверление по разметке ручной дрелью, электродрелью на напольно и вертикально-сверлильном станках. Сверление сквозных и глухих отверстий.

Зенкование, зенкерование и развертывание отверстий. Проверка отверстий после обработки калибр пробками.

Нарезание резьбы. Нарезание внутренней резьбы в сквозных и глухих отверстиях. Контроль качества поверхности нарезной резьбы. Нарезание наружной резьбы на стержнях плашками, косыми клуппами. Проверка качества нарезанной резьбы.

Сборка узлов деталей передающих вращательное движение. Сборка шпоночных, шлицевых соединений, подшипников качения. Сборка механизмов имеющих цилиндрические и червячные передачи.

Способы разметки трасс электропроводок различных видов. Определение разметка мест установки светильников различных видов. Определение разметка мест установки установочной арматуры. Установка опорно-крепежных изделий и электромонтажных конструкций. Освоение приемов и методов работы механизированным инструментом. Ознакомление с методами электросварки жил проводов и кабелей. Выбор припоя и флюса для пайки медных жил проводов и кабелей. Оконцевание многопроводных медных жил в кольцо с последующей припайкой. Оконцевание медных жил проводов и кабелей пайкой с помощью наконечников. Соединение и ответвление медных жил проводов и кабелей припайкой. Выполнение ответвления проводов с алюминиевыми и медными жилами с помощью зажимов.

Ознакомление с типами электропроводок, светильников с осветительной арматурой. Ознакомление со схемами, с особенностями прокладки проводок в различных помещениях. Выполнение скрытой проводки плоскими проводами с поливинилхлоридной или найритовой изоляции. Разметка крепления провода. Разделка концов провода. Соединение и ответвление провода. Присоединение концов провода к зажимам выключателей или щитков.

Крепление труб при монтаже. Затягивание в трубопроводы электрических проводов и кабелей. Сборка и испытание проводки. Выполнение тросовой проводки. Разметка, установка заделка натяжных поддерживающих крюков. Подъем проводки и ее крепление. Натягивание, регулирование и окончательное крепление проводки. Выполнение ответвлений. Проверка электропроводки. Монтаж установочной арматуры и светильников. Установка потолочных и настенных ламповых патронов и потолочных и настенных светильников. Подвеска светильников при различных типах электропроводки. Присоединение

провода светильника к сети с помощью штепсельного разъема. Изолирование мест соединения. Установка штепсельных розеток и выключателей, кнопок.

Установка осветительных щитков, пунктов. Присоединение проводок с зажимами согласно схеме.

Ознакомление с порядком проведения профилактических осмотров скорегулирующей аппаратуры. Ознакомление с видами и причинами повреждения пускорегулирующей аппаратуры, с инструментами и приспособлениями для обслуживания и ремонта. Осмотр состояния аппаратов и его оценка. Ремонт рубильников, предохранителей, пакетных выключателей, кнопок и ключей управления. Разборка аппаратов, определение видов

повреждения, выполнение ремонтных операций; проверка аппаратов после ремонта. Осмотр реостатов. Замена поврежденных резисторов, контактных частей, изолирующих деталей и механизма управления; сборка схемы соединения. Регулировка реостата. Проверка после ремонта.

Ознакомление с правилами установки и выверки двигателей. Ознакомление с порядком проведения периодических осмотров электродвигателей. Приборы, установки, схемы включения для проверки. Ознакомление с основными видами неисправности двигателей. Ознакомление с проверкой отремонтированного электродвигателя. Монтаж электродвигателей. Транспортировка электродвигателей к фундаменту. Подъем электродвигателя на фундамент. Осмотр двигателя. Съем полумуфт, шкивов и зубчатых колес. Съем и замена подшипников. Выемка ротора с помощью приспособления. Промывка и заполнение смазкой подшипников. Продувка обмоток сжатым воздухом. Сборка электродвигателей. Проверка зазоров. Освоение приемов установки электродвигателей. Установка двигателей на фундаменте, на плите и на кронштейнах.

Выбор смазки подшипников. Замена смазки в подшипниках качения и скольжения. Контрольная проверка подшипников после замены масла. Уход за коллектором и контактными кольцами. Полировка поверхности коллектора и контактных колец. Продораживание коллектора.

Контролирование состояния щеток. Шлифовка поверхности щеток. Промывка медных щеток бензином. Проверка давления щеток на коллектор. Определение причины вибрации двигателя. Измерение вибрации виброметром. Устранение вибрации с учетом причины ее вызвавшей. Ремонт электродвигателей переменного тока. Сборка и разборка электродвигателей во время проведения ремонта. Чистка обмоток, вентиляционных каналов. Ремонт и замена подшипников. Определение искривления     вала.     Выполнение     правки     вала.     Устранение    замыканий     в магнитопроводе    статора.    Проверка    состояния    выводов,    контактных    колец, щеткодержателей, замена и притирка щеток. Определение сопротивления изоляции обмоток и степени их увлажнения. Сушка обмоток. Определение обрыва в фазах, витковых замыканий и их устранение.

Ознакомление с действиями персонала при техническом обслуживании силовых, измерительных,  электропечных и сварочных трансформаторов.  Ознакомление с порядком проведения дефектации и разборки трансформаторов. Ознакомление с инструментами    и    приспособлениями    для    ремонта.    Освоение    навыков    по техническому   обслуживанию   силовых   трансформаторов   -   замер   температуры нагрева   трансформаторов,   контроль   нагрузки   трансформаторов   и   ее   оценка, проверка состояния газового реле, контролирование уровня масла, взятие пробы масла и ее оценка,  долив масла,  проверка состояния заземления.  Выполнение операций при текущем ремонте - наружный осмотр, устранение обнаруженных дефектов, чистка изоляторов и бака, долив масла, проверка состояния спускового крана, измерение сопротивления изоляции, уплотнений и охлаждающих узлов, проверка работы газовой защиты. Ремонт силовых трансформаторов. Определение дефектов в трансформаторе. Разборка силового трансформатора. Чистка активной части трансформаторов. Ремонт обмоток определение мест витковых замыканий в обмотках, замена испорченной изоляции проводов, клиньев, прокладок. Ремонт магнитопроводов - контроль изоляции стяхсных шпилек магнитопровода, замена дефектных стальных листов, проверка крепежных деталей. Ремонт вводов – замена ввода, армирование фарфоровыхизоляторов. Выбор армировочной смазки. Сборка ввода.

Виды  распределительных  устройств,   инструкции  и  принцип  действия,  ремонт масляных включателей;

Осмотр и ремонт приводного механизма;

Ремонт переходников изоляторов и изоляторов тяги;

Ремонт дугогасительной тяги;

Ремонт неподвижных и подвижных контактов;

Ремонт изоляционных масло указателей;

Ремонт разъединителей, осмотр, выявление дефектов;

Опиливание поврежденной части контактов,  покрытие контактной поверхности техническим вазелином;

Устранение искривлений подвижных контактов;

Установка   пластин,   шайб,   колец   из   проволоки   для   устранения   продольного перемещения вала разъединения;

Ремонт предохранителей, осмотр, очистка от пыли и грязи фарфоровых указателей;

Контроль армировки латунных колпаков, восстановление повреждений армировки;

Проверка   главной   вставки   всех   видов   предохранителей,   зачистка   губок,   при необходимости их замена;

Ремонт распределительных шин, осмотр и выявление недостатков;

Подготовка шин для укрепления и соединения проводов. Замена неисправных шин;

Подтягивание шин, проверка под нагрузкой;

Ремонт заземляющих устройств, проверка состояния сопротивления;

Замена заземляющих устройств;

Замена  электродов  заземлителя  или  обработка  электрода  заземлителя  солевой обработкой; Ремонт контактных соединителей;

Измерение приборного напряжения;

Ремонт разрядников, проверка состояния лакового покрова трубки разрядника, восстановление лакового покрова;

Обжимка ослабленных наконечников на трубе;

Замена указателей срабатывания из полоски латунной фольги;

Ремонт реакторов, устранение повреждений изоляции обмотки;

Восстановление разрушенной части бетонных колон;

Восстановление бетонных колон лаковым покрытием;

Сушка и замена отремонтированного реактора. Измерение сопротивления изоляции реактора, испытание повышенным напряжением;

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: иметь практический опыт:

выполнения     слесарных,     слесарно-сборочных     и     электромонтажных    работ;

проведения подготовительных работ для сборки электрооборудования; сборки по

схемам приборов, узлов и механизмов электрооборудования;

уметь:

-	выполнять ремонт осветительных электроустановок, силовых трансформаторов, электродвигателей:

выполнять     монтаж     осветительных     электроустановок,     трансформаторов, комплексных трансформаторных подстанций, проводов и тросов;

-	выполнять слесарную и механическую обработку в пределах различных классов точности и чистоты;

-	выполнять такие виды работ, как пайка, лужение и другие;

-	читать электрические схемы различной сложности;

-	выполнять расчёты и эскизы, необходимые при сборке изделия;

-	выполнять сборку, монтаж и регулировку электрооборудования промышленных

предприятий;

-	ремонтировать электрооборудование промышленных предприятий в соответствии

с технологическим процессом;

-	применять безопасные приемы ремонта;

знать:

-	технологические процессы сборки, монтажа, регулировки и ремонта;

-	слесарные, слесарно-сборочные операции, их назначение;

-	приемы и правила выполнения операций;

-	рабочий (слесарно-сборочный) инструмент и приспособления,  их устройство,

назначение и приемы пользования;

-	наименование, маркировку, свойства обрабатываемого материала;

требования  безопасности выполнения  слесарно-сборочных и электромонтажных работ.

ПМ.02. Проверка и наладка электрооборудования.

Ознакомление с технической документацией и инструкциями по монтажу и техническому обслуживанию электроизмерительных приборов. Разметка мест и установка приборов. Разделка концов проводов и их подключение. Установка выступающих, утопленных и профильных приборов. Осмотр электроизоляционных приборов. Проверка надежности схем соединения и механического крепления. Проверка заземления. Выверка электродвигателя по механизму. Выверка с ответственности валов по уровню с применением прокладок.

Проверка изоляции обмоток двигателей. Сушка двигателей воздуходувкой, током, которого замыкания и индукционным нагревом. Подключение электродвигателя. Техническое обслуживание. Осмотр электродвигателя, определение технического состояния его узлов. Проверка нагрева корпуса и подшипников, состояния крышек над вводными контактами. Чистка контактов пусковой аппаратуры. Определение перегрева корпуса электродвигателя и подшипников.

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: иметь практический опыт: заполнения технологической документации;

работы   с   измерительными   электрическими   приборами,   средствами   измерений, стендами; уметь:

-	выполнять испытания и наладку осветительных электроустановок; проводить электрические измерения;

-	снимать показания приборов;

-	проверять электрооборудование на соответствие чертежам, электрическим схемам, техническим условиям;

знать:

-	общую классификацию измерительных приборов;

-	схемы включения приборов в электрическую цепь;

-	документацию на техническое обслуживание приборов;

-	систему эксплуатации и поверки приборов; общие правила технического обслуживания измерительных приборов.

ПМ.03. Устранение     и       предупреждение     аварий       и       неполадок электрооборудования.

Осмотр контролера, проверка состояния контактов, их осмотр, ремонт, или замена, замена контактных пружин, контроль состояния изоляции, замена неисправной изоляции. Техническое обслуживание магнитного пускателя. Проверка состояния изоляции, замена изоляции.

Проверка, чистка и регулировка главных и блокировочных контактов. Проверка исправности катушек. Проверка и ремонт механической части. Проверка теплового реле и замена нагревательного элемента.

Сборка и опробование контакторов магнитных пускателей.

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: иметь практический опыт:

выполнения работ по техническому обслуживанию (ТО) электрооборудования промышленных организаций: осветительных электроустановок, кабельных линий, воздушных линий, пускорегулирующей аппаратуры, трансформаторов и трансформаторных подстанций, электрических машин, распределительных устройств; уметь:

-	разбираться в графиках ТО и ремонта электрооборудования и проводить

плановый предупредительный ремонт (ППР) в соответствии с графиком;

-	производить межремонтное техническое обслуживание электрооборудования;

-	оформлять   ремонтные   нормативы,   категории   ремонтной   сложности   и

определять их;

-	устранять неполадки электрооборудования во время межремонтного цикла;  -

производить межремонтное обслуживание электродвигателей;

знать:

-	задачи службы технического обслуживания;

-	виды и причины износа электрооборудования;

-	организацию технической эксплуатации электроустановок;

-	обязанности электромонтёра по техническому обслуживанию электрооборудования и обязанности дежурного электромонтёра;

-	порядок оформления и выдачи нарядов на работу

Литература

1.  Макиенко Н.И Общий курс слесарного дела: Учебник для проф учеб. заведений – 5-е изд. стереотип. –М.: Высшая школа; Издательский центр «Академия», 2012. 334с.;ил.

2.  В.М Нестеренко ; А.М Мысьянов «Технология электромонтажных работ». Учеб. пособие для нач. проф. образования/ Ю.-2-е изд.  – М.: Издательский центр «Академия»,2013. – 592с.

3. Ю.Д. Сибикин «Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий». В 2 кн. Кн2: учебник для нач. проф. образования/ Ю.Д.Сибикин -3-е изд. перераб. и доп. – М.: Издательский центр «Академия»,2012. – 256

4. Ю.Д. Сибикин, М.Ю Сибикин «Технология электромонтажных работ» Учеб. пособие для  проф.учеб. заведений .  – М.: Издательский центр «Академия»,2013. – 301с

Дополнительные источники:

1.В.Б. Атабеков «Ремонт электрооборудования промышленных предприятий» -М.Высш. школа, 2010,- 256с.

2.С.Н. Павловыич, Б.И. Фираго «Ремонт и обслуживание электрооборудования» -Учебное пособие. – Ростов на/Д: №Феникс», 2012, -248с.

3. Интернет ресурсы:

http://artillum.ru/lamps/87-vidy-istochnikov-sveta.html

http://www.studfiles.ru/preview/4351441/

http://electricalschool.info/spravochnik/maschiny/1644-silovye-transformatory-ustrojjstvo-i.html

http://fb.ru/article/70112/silovoy-transformator-ustroystvo-printsip-deystviya-i-osobennosti-montaja

http://www.studfiles.ru/preview/2892119/

http://elenergi.ru/klassifikaciya-elektricheskix-mashin.html

http://forca.ru/knigi/arhivy/remont-transformatorov-i-nizkovoltnyh-apparatov-33.html

http://niidg.ru/elektrika/kommutacionnye-apparaty-svyshe-1000v/

4.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

1.В.А.Бутырский  Наладка электрооборудования: Учебник для проф учеб. заведений – 2-е изд. стереотип. –М.: Высшая школа; Издательский центр «Инфолио», 2012. 368с.;ил

2. Э.С. Мусаэлян наладка и испытание электрооборудования: Учебник для проф учеб. заведений – 2-е изд. перераб. –М.: Высшая школа; Энергия, 2015. 464с.

3. 1. Учебник: Ю.Д. Сибикин «Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий». В 2 кн. Кн2: учебник для нач. проф. образования/ Ю.Д.Сибикин -3-е изд. перераб. и доп. – М.: Издательский центр «Академия»,2008. – 256с. стр. 189-194, стр.226-228, стр.244-245

Дополнительные источники:

1. Учебник Зюзин А.Ф., Поконов Н.З., Монтаж, эксплуатация и ремонт электрооборудования промышленных предприятий и установок: Учеб. для учашихся электротехнических специальностей. – 3-е изд.,перераб. и доп. – М.: высш.шк., 1986. – 415с.

2. Интернет ресурсы:

http://forca.ru/knigi/arhivy/kak-ocenit-vozmozhnost-vklyucheniya-v-rabotu-novogo-elektrooborudovaniya-2.html

http://www.studfiles.ru/preview/5301814/page:13/

http://forca.ru/knigi/oborudovanie/montazh-i-ekpluataciya-kabelei_32.html

http://leg.co.ua/info/elektricheskie-mashiny/ispytaniya-elektricheskih-mashin-pered-puskom.html

http://www.myswitcher.ru/books/rudaia/rudaia18.html

http://forca.ru/knigi/arhivy/naladka-oborudovaniya-elektricheskih-podstanciy-2.html

http://forca.com.ua/info/spravka/shemy-vklyucheniya-izmeritelnyh-priborov.html

http://www.studfiles.ru/preview/4530338/page:35/

http://www.studfiles.ru/preview/5333692/page:14/

http://www.grandars.ru/college/biznes/energeticheskoe-hozyaystvo.html

http://works.doklad.ru/view/GnqNbGCkuUg.html

http://electricalschool.info/main/ekspluat/1672-tekhnicheskoe-obsluzhivanie-vozdushnykh.html

http://electricalschool.info/main/ekspluat/1413-obsluzhivanie-raspredelitelnykh.html

http://leg.co.ua/info/elektricheskie-mashiny/tehnicheskoe-obsluzhivanie-elektricheskih-mashin.html

http://leg.co.ua/instrukcii/raspredelitelnye-seti/obsluzhivanie-raspredelitelnyh-ustroystv-napryazheniem-vyshe-1000-v.htm