Министерство образования Оренбургской области

филиал  государственного  автономного

ПРОФЕССИОНАЛЬНОго  образовательного учреждения

«Медногорский   индустриальный   колледж» Г.МЕДНОГОРСКА

оренбургской области в г.Кувандыке

(филиал гаПоу мик  В Г. КУВАНДЫКЕ)

| Согласовано __________________________ ___________/______________ «___»_______________20__ г |  |
| --- | --- |

# РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

# УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

#### ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ

#### ПМ.01Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций

Профессии13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)
Уровень подготовки: базовый

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования Форма обучения: очная

2020г

Разработал:  мастер п/о КислицинаЕ.А.

РАССМОТРЕНО

на заседании ПЦК _________________________________________

протокол № ____ от ___________20___ г.

Председатель ПЦК

________________ /___________________/

1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ

1.1 Область применения программы

Программа учебной  практики по профессиональному модулю 01Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организацийявляется частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии  13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) в части освоения квалификации: электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (наименование квалификации)(ВПД):Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций.

Профессиональные компетенции, соответствующие основным видам профессиональной деятельности:

ПК 1.1. Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и узлов различной сложности в процессе сборки.

ПК 1.2. Изготовлять приспособления для сборки и ремонта.

ПК 1.3. Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования и при проверке его в процессе ремонта.

ПК1.4. Составлять дефектные ведомости на ремонт электрооборудования.

1.2 Цели практики

Практика имеет целью комплексное освоение обучающимися всех видов профессиональной деятельности по профессии среднего профессионального образования, формирование общих и профессиональных компетенций, а также приобретение необходимых умений ипервоначального  опыта практической работы по профессии.

1.3 Формы контроля

По учебной  практике предусмотрен контроль в форме зачета, аттестационного листа по практике руководителя практики от  образовательной организации об уровне освоения профессиональных компетенций; наличия положительной характеристики организации на обучающегося по освоению общих компетенций в период прохождения практики; полноты и своевременности представления дневника практики и отчета о практике в соответствии с заданием на практику.

Результаты прохожденияучебной  практики обучающимися, учитываются при итоговой аттестации.

1.4 Количество часов на освоение программы практики

Учебная практикарассчитана на 360 часа  (9 недель).

1.5 Условия организации практики

Учебная  практика может быть организована в  учебно-производственных мастерских  по профессии«Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)»  филиала ГАПОУ МИК в г.Кувандыке.

2. ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

| № п/п | Вид работ | Содержание практики | Объем часов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отработка выполнения приемов плоскостной разметки | - Подготовить металл к разметке. -Нанесение разметочных линий с помощью линейки и чертилки согласно инструкционной карте. | 6ч |
| 2 | Рубка и гибка металла | - Подготовить рабочего места. - Очистить металл от загрязнений. - Нанесение разметочных линий. - Накернивание разметочных линий. - Установка тисков на высоту своего роста. - Зажать заготовки в тисках. Выполнить рубку металла. - Отметить на металле чертилкой место изгиба. С помощью молотка выполнить гибку металла. | 6ч |
| 3 | Резка ножовкой круглого, квадратного, полосового металла | - Подготовка инструмента к работе. – Провести разметку. - Произвести резку ножовкой круглого, квадратного, полосового металла ручной ножовкой. | 6ч |
| 4 | Опиливание цилиндрических заготовок | - Подготовить рабочее место и инструмент к работе. - Закрепить заготовку в тисках так чтобы опиливаемая поверхность выступала над губками на 8-10 мм. - Опилитьцилиндрических заготовокпоперечными и перекрестными штрихами. | 6ч |
| 5 | Сверление, зенкование и развертывание отверстий на сверлильном станке | - Подготовить рабочее место и инструмент к работе. - Выполнить разметку заготовки и закрепить ее в тисках. - Выполнить сверление, зенкерование и развертывание отверстий | 6ч |
| 6 | Шабрение прямолинейных и криволинейных поверхностей | - Подготовить рабочее место и инструмент к работе. - Подготовить заготовки к шабрению. - Выполнить заточку и заправку шаберов. - Выполнить шабрение плоских и криволинейныхповерхностей. | 6ч |
| 7 | Нарезание наружных правых и левых резьб на болтах, шпильках, трубах, в сквозных отверстиях | - Подготовить рабочее место. - Подготовить заготовки деталей. - Зажать заготовки в тиски.Подбор и сбор плашек. - Выполнить нарезание наружных правых и левых резьб на болтах, шпильках, трубах. | 6ч |
| 8 | Притирка и доводка | - Подготовить рабочее место и инструменти металл к работе. - Выполнить притирку плоских поверхностей, притирку узких граней деталей, притирку криволинейных поверхностей. | 6ч |
| 9 | Клепка металлических пластин | - Подготовить рабочее место. -Подготовка металлических пластинк клепке.Подготовка клепок. - Выполнить сверление отверстий и клепку металлических пластин. | 6ч |
| 10 | Пайка и лужение электрических проводов и металлических пластин | - Подготовить рабочее место и инструмент к работе. - Зачистить концы проводов от изоляции. Зачистить пластины от окисления и грязи. - Нанести канифоль.Нанести припой. - Выполнить пайку. | 6ч |
| 11 | Клейка плоскостных, торцевых, цилиндрических соединений | - Подготовить рабочее место и инструмент к работе. - Очистить поверхность металлических заготовок от загрязнений. - Подобрать и нанести клей. Соединить заготовки между собой. - Закрепить заготовку в тисках до полного высыхания клея. | 6ч |
| 12 | Сборка шпоночных и шлицевых соединений | - Подготовка рабочего места.Очистка деталей от загрязнений. Проверка посадочных размеров. Проверка на наличие заусенцев и дефектов. - Проверить прилегание шпонки к пазам вала. - Провести сборку шпоночных соединений. - Провести сборку шпилечных соединений - Проверить зазор сборочных единиц. | 6ч |
| 13 | Сборка деталей и узлов передающих вращательное движение | - Подготовить рабочее место, детали и узлы к сборке. - Провести сборку подшипников узлов с неразъемными и разъемными подшипниками скольжения. | 6ч |
| 14 | Сборка механизмов цилиндрической зубчатой передачи | - Подготовить рабочее место идетали к сборке. - Выполнить сборку составных зубчатых колес. - Установить зубчатые колеса на вал. - Установить валы в корпус. - Выполнить регулировку осевых и радиальных зазоров.Контроль сборки. | 6ч |
| 15 | Сборка механизмов с гибкими звеньями | - Подготовить рабочее место.Регулировка зазоров. Опорные поверхности, по которым скользят подвижные части называют направляющими. Контроль сборки. | 6ч |
| 16 | Разделки проводов и кабелей | - Подготовить рабочее место и инструмент к работе. - Определить размеры разделки провода по справочнику. - Последовательное удаление с кабеля защитной, изолирующей изоляции. | 6ч |
| 17 | Оконцевание электрических проводов опрессовкой в трубчатых наконечниках | Подготовить рабочее место и инструмент к работе. - Разделать концы проводов. - Выполнить опрессовкойоконцеваниеалюмиевых проводов наконечниками ТА и ТАМ. - Выполнить опрессовкойоконцевание медных проводов наконечниками ТМ. | 6ч |
| 18 | Сварка медных и алюминиевых жил проводов и кабелей | - Подбор алюминиевых и медных жил кабелей большого сечения.Зачистка изоляции.Подбор сварочного аппарата и электродов.Сварка жил. | 6ч |
| 19 | Монтаж шинопроводов | - Подготовить секции шинопровода к монтажу. - Подготовить трассу для прокладки шинопроводов. - Подъем, подвеска, стыковка и закрепление шинопроводов | 6ч |
| 20 | Монтаж заземляющих устройств | - Подготовка рабочего места. Подбор уголка большого сечения, 2,5мм. Завод заземляющей шины в здание. | 6ч |
| 21 | Сборка схем включения люминесцентных ламп | - Подготовить рабочее место и инструмент к работе. -Крепление к арматуре дросселей, гнезд стартера, гнезд люминесцентных ламп. -Подбор электрического провода.Сборка схемы. | 6ч |
| 22 | Сборка схем включения люминесцентных ламп | - Подготовить рабочее место и инструмент к работе. -Крепление к арматуре дросселей, гнезд стартера, гнезд люминесцентных ламп. -Подбор электрического провода.Сборка схемы. | 6ч |
| 23 | Монтаж распределительных щитков и шкафов | - Провести разметку для крепления щитка освещения. - Просверлить отверстия по разметке. - Закрепить щиток по месту сверления отверстий. - Провести установку дин реек и установить на них автоматические выключатели. | 6ч |
| 24 | Монтаж распределительных щитков и шкафов | - Провести разметку для крепления электрического шкафа. - Просверлить отверстия по разметке. -Закрепить шкаф по месту сверления отверстий. - Выверить правильность установки шкафа. | 6ч |
| 25 | Присоединение электрических проводок к зажимам согласно схемам | -Разметка для крепления электрических проводов. Укладка и крепление электрических проводов.Зачистка изоляции концов проводов.Присоединение концов проводов к электрических оборудованию согласно схеме. | 6ч |
| 26 | Монтаж наружной электропроводки | - Провести разметку электропроводки. - Провести сверление отверстий для крепления электропроводов.Крепление осветительных коробок, выключателей, розеток согласно схеме. - Прокладка проводов. - Соединение проводов в распределительной коробке. | 6ч |
| 27 | Монтаж тросовой электропроводки | - Провести разметку линии электропроводки. - Установить анкерные и натяжные конструкции. - Заготовить узлы тросовой проводки. - Натянуть трос по всей длине и закрепить. - Закрепить на тросе электропроводку, ответвительные коробки. - Закрепить и подключить светильники. | 6ч |
| 28 | Монтаж электропроводки в металлических трубах | -- Провести разметку линии электропроводки. - Подготовить трубы для монтажа. - Закрепить трубы и заземлить. - Затянуть электрические провода. - Соединить концы проводов. | 6ч |
| 29 | Монтаж установочной арматура и светильников | - Провести разметку монтажа установочной арматура и светильников. - Закрепитьустановочную арматуру и светильники согласно разметке. | 6ч |
| 30 | Установка потолочных и настенных ламповых патронов и потолочных, настенных светильников | - Разметка для установки патронов. -Сверление отверстий для крепления. - Крепление патронов и светильников. Соединение концов проводов. | 6ч |
| 31 | Установка штепсельных розеток и выключателей | - Подготовить рабочее место. - Провести разметку крепления. - Сверление отверстий под крепление. - Крепление розеток и выключателей. | 6ч |
| 32 | Монтаж кабельных линий. Прокладка кабелей на опорных конструкциях и в лотках | - Установить опорные кабельные конструкции. -Проложить и закрепить кабель на опорных конструкциях. | 6ч |
| 33 | Монтаж кабельных линий. Прокладка кабелей на опорных конструкциях и в лотках | - Установить лотки. - Проложить и закрепить кабель - Заземлить лотки в двух местах. | 6ч |
| 34 | Монтаж воздушных линий электропередач | -Установить на опоры крюки и изоляторы. -Растянуть провода и закрепить их на изоляторах. | 6ч |
| 36 | Монтаж воздушных линий электропередач | - Установить на опоры крюки и изоляторы. - Растянуть провода и закрепить их на изоляторах. | 6ч |
| 36 | Ремонт предохранителей, пакетных выключателей | -Разобрать предохранитель.Высыпать кварцевый песок. -Подобрать плавкую вставку.Закрепить и закрыть предохранитель. -Открутить шпильки пакетного выключателя. -Заменить контакты. - Собрать переключатель. | 6ч |
| 37 | Ремонт кнопок и ключей управления | -Разобрать кнопку. - Зачистить контакты. - Заменить контакты ключей управления. | 6ч |
| 38 | Ремонт реостатов, замена поврежденных резисторов, контактных частей, изолирующих деталей | - Разобрать реостат. - Определить неисправности. - Зачистить или заменить контактные соединения. - Подтянуть крепление. -Заменить изолирующие детали. - Собрать и проверить их работу. | 6ч |
| 39 | Ремонт контроллера | - Разобрать контроллер. - Выявить неисправности. - Ремонт неисправных деталей. - Собрать контроллер и проверить его работу. | 6ч |
| 40 | Ремонт автоматического выключателя | Разборка аппарата.Выявление неисправностей.Ремонт.Сборка выключателя. | 6ч |
| 41 | Разборка электродвигателя, составление дефектной карты | - Разбирать электродвигатель для выявления неисправностей. - Составить дефектную карту. | 6ч |
| 42 | Ремонт обмоток электрических машин | Разборка двигателя.Вытаскиваем якорь, демонтируем обмотку статора.Проверка обмотки.Сборка двигателя. | 6ч |
| 43 | Ремонт обмоток электрических машин | Разборка двигателя.Вытаскиваем якорь, демонтируем обмотку статора.Проверка обмотки.Сборка двигателя. | 6ч |
| 44 | Съем и замена подшипников на электродвигателях | -Подготовить рабочее место, инструменты и приспособления. - Снять подшипник.Подбираем новый подшипник по номеру. - Забиваем новый подшипник. | 6ч |
| 45 | Ремонт коллектора и щеточного устройства | -Подготовить рабочее место. - Определить неисправности коллектора и щеточного устройства. - Провести ремонт коллектора и щеточного устройства. | 6ч |
| 46 | Ремонт механических неисправностей электродвигателя | - Подготовить рабочее место. - Определить неисправности. - Устранить выработку шеек вала. - Устранить ослабление пакетов сердечника ротора - Правка искривлений. | 6ч |
| 47 | Сборка электродвигателя, установка на фундамент и подключение к сети | - Собрать электродвигатель. -Установить двигатель на фундамент. -Подключить к источнику питания. - Проверить работу двигателя. | 6ч |
| 48 | Сборка схемы управления электродвигателя с помощью нереверсивного магнитного пускателя | - Подготовить рабочее место. - Закрепить магнитный пускатель. - Собрать схему управления. - Провести пробное включение. | 6ч |
| 49 | Сборка схемы управления электродвигателя с помощью реверсивного магнитного пускателя | - Подготовить рабочее место. - Закрепить магнитные пускатели и тепловое реле. - Собрать схему управления. - Провести пробное включение. | 6ч |
| 50 | Сборка схемы управления электродвигателя с помощью реверсивного магнитного пускателя | - Подготовить рабочее место. - Закрепить магнитные пускатели и тепловое реле. - Собрать схему управления. - Провести пробное включение | 6ч |
| 51 | Контроль изоляционных стяжных шпилек, замена дефектных стальных листов, проверка крепежных деталей трансформатора | - Провести контроль изоляционных стяжных шпилекмагнитопровода. - Заменить дефектные листы. - Проверить крепежные детали. | 6ч |
| 52 | Ремонт вводов трансформаторов | - Осматриваем на наличие дефектов. - Провести очистку вводов.Замена или армирование изоляторов. | 6ч |
| 53 | Ремонт переключателя и пробивного предохранителя | - Разобрать переключатель -Выявить неисправности и провести ремонт. - Проверить переключатель на работоспособность. | 6ч |
| 54 | Сборка и установка трансформатора | - Собрать активную часть трансформатора. - Установить активную часть трансформатора в бак. - Закрыть крышку трансформатор и закрепить её. - Подключить к сети и проверить работу трансформатора. | 6ч |
| 55 | Сборка и установка трансформатора | - Собрать активную часть трансформатора. - Установить активную часть трансформатора в бак. - Закрыть крышку трансформатор и закрепить её. - Подключить к сети и проверить работу трансформатора. | 6ч |
| 56 | Ремонт масляных выключателей | - Определяем внешние неисправности выключателя. - Подтянуть болтовые соединения. - Чистка изоляторов от загрязнений. | 6ч |
| 57 | Монтаж отделителей и короткозамыкателей | - Установить короткозамыкатель. - Подключить к заземлению. - Проверить пружины. | 6ч |
| 58 | Монтаж и ремонт заземляющих устройств | - Провести монтаж заземления. -Заменить заземляющие проводники. | 6ч |
| 59 | Монтаж комплектных распределительных устройств внутренней установки | - Подготовить рабочее место. - Установить и закрепить на вытяжной тележки трансформатор тока и измерительные приборы. | 6ч |
| 60 | Монтаж комплектных распределительных устройств внутренней установки | - Подготовить рабочее место. - Установить и закрепить на вытяжной тележки трансформатор тока и измерительные приборы. Зачет. | 6ч |
| Всего часов | 360ч |

3.КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

По результатам практикиобучающиеся сдаютзачет.

Требования к зачету по учебной практике:

Обучающийся допускаются к сдаче  зачета при условии выполнения всех  видов работ на  практике,  предусмотренных  рабочей  программой,  и  своевременном  предоставлении  следующих документов:

-  положительного  аттестационного  листа  по  практике  руководителя  практики  об  уровне  освоения профессиональных компетенций;

-  положительной  характеристики прохождения  практики  на обучающегося по освоению общих компетенций в период прохождения практики;

- дневника практики;

- отчета о практике в соответствии с заданием на практику.

| Результаты (освоенные ПК, ОК) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 1.1Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и узлов различной сложности в процессе сборки. | - демонстрация качественного выполнение слесарно-сборочных работ: - обоснованный выбор инструментов и приспособлений; - умение правильно пользоваться инструментами и контрольно измерительными приборами; - соблюдение правила техники безопасности при выполнении слесарной обработки. | Экспертная оценка результатов деятельности при выполнении работ на различных этапах учебной практики |
| ПК 1.2. Изготовлять приспособления для сборки и ремонта. | - демонстрация качественного изготовления приспособлений для сборки и ремонта, - умение обрабатывать детали в соответствии с технологическими процессами; - организация рабочего места в соответствии с технологической картой. | Экспертная оценка результатов деятельности при выполнении работ на различных этапах учебной практики |
| ПК 1.3. Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования и при проверке его в процессе ремонта. | - демонстрация навыков выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации электрооборудования, производить проверку электрооборудования в процессе ремонта, производить расчеты необходимые при устранении дефектов электрооборудования; - соблюдать правила техники безопасности при выявлении и устранении дефектов во время эксплуатации электрооборудования и во время сборки. | Экспертная оценка результатов деятельности при выполнении работ на различных этапах учебной практики |
| ПК 1.4. Составлять дефектные ведомости на ремонт электрооборудования. | - демонстрация качественного составления дефектных ведомостей на ремонт электрооборудования, выполнения расчетов необходимых при составлении дефектных ведомостей на ремонт электрооборудования; - соблюдать правила техники безопасности при осмотре электрооборудования, составлять дефектную ведомость на ремонт. | Экспертная оценка результатов деятельности при выполнении работ на различных этапах учебной практики |
| ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. | Понимание сущности социальной значимости своей будущей профессии; Проявление устойчивого интереса | Наблюдение за обучающимся на различных этапах учебной практики |
| ОК2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. | Понимание сущности социальной значимости своей будущей профессии; Проявление устойчивого интереса | Наблюдение за обучающимся на различных этапах учебной практики |
| ОК3Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. | Анализ рабочей ситуации; Осуществление текущего контроля; Осуществление итогового контроля; Оценка и коррекция собственной деятельности; Несение ответственности за результаты своей работы; | Наблюдение за обучающимся на различных этапах учебной практики |
| ОК4Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. | Поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития; | Наблюдение за обучающимся на различных этапах учебной практики |
| ОК5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. | Использование информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности | Наблюдение за обучающимся на различных этапах учебной практики |
| ОК 6Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством. | Работать в команде; Эффективно общаться коллегами | Наблюдение за обучающимся на различных этапах учебной практики |
| ОК7.Организовать собственную деятельность с соблюдением требований охраны труда и экологической безопасности. | Организация собственной деятельности | Наблюдение за обучающимся на различных этапах учебной практики |

Критерии для промежуточной аттестации по практике

| Критерии оценки | Оценка |
| --- | --- |
| Обучающийся не прошел практику по неуважительной причине. Комплект документов не полный. Цель практики выполнена эпизодически: не отработаны или некачественно применены на практике профессиональные компетенции. Отчет по практике не представлен в срок, или является неполным и не соответствует стандарту подготовки, что говорит о том, что профессиональные компетенции недостаточно усвоены. | Незачет |
| Комплект документов полный, цель практики выполнена: Отработаны и применены на практике профессиональные компетенции. Работа обучающегося по текущим оценкам оценена положительно. Отчет по практике представлен в срок, не имеет грубых дефектов в содержании и оформлении. | Зачет |

4. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ

Нормативные правовые акты

Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образованияутвержденного Приказом Министерства образования Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. N 291 г., практика обучающихся является составной частью образовательного процесса и составной частью ППКРС и ППССЗсреднего профессионального образования (СПО), обеспечивающей реализацию Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) СПО

Основные источники:

1. 2. Макиенко Н.И Общий курс слесарного дела: Учебник для проф учеб. заведений – 5-е изд. стереотип. –М.: Высшая школа; Издательский центр «Академия», 2015. 334с.;ил.

2.  В.М Нестеренко ; А.М Мысьянов «Технология электромонтажных работ». Учеб. пособие для нач. проф. образования/ Ю.-2-е изд.  – М.: Издательский центр «Академия»,2015. – 592с.

3. Ю.Д. Сибикин «Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий». В 2 кн. Кн2: учебник для нач. проф. образования/ Ю.Д.Сибикин -3-е изд. перераб. и доп. – М.: Издательский центр «Академия»,2015. – 256

4. Ю.Д. Сибикин, М.Ю Сибикин «Технология электромонтажных работ» Учеб. пособие для  проф.учеб. заведений .  – М.: Издательский центр «Академия»,2015. – 301с

Дополнительные источники:

1.В.Б. Атабеков «Ремонт электрооборудования промышленных предприятий» -М.Высш. школа, 1990,- 256с.

2.С.Н. Павловыич, Б.И. Фираго «Ремонт и обслуживание электрооборудования» -Учебное пособие. – Ростов на/Д: №Феникс», 2002, -248с.

3. Интернет ресурсы:

http://artillum.ru/lamps/87-vidy-istochnikov-sveta.html

http://www.studfiles.ru/preview/4351441/

http://electricalschool.info/spravochnik/maschiny/1644-silovye-transformatory-ustrojjstvo-i.html

http://fb.ru/article/70112/silovoy-transformator-ustroystvo-printsip-deystviya-i-osobennosti-montaja

http://www.studfiles.ru/preview/2892119/

http://elenergi.ru/klassifikaciya-elektricheskix-mashin.html

http://forca.ru/knigi/arhivy/remont-transformatorov-i-nizkovoltnyh-apparatov-33.html

http://niidg.ru/elektrika/kommutacionnye-apparaty-svyshe-1000v/

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ

  - Содержание практики

Вид работ №_1.Отработка выполнения приемов плоскостной разметки

Формируемые профессиональные компетенции: ПК 1.1, ПК 1.2

Формируемые общие компетенции: ОК1, ОК2,ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7

Вид работ №2Рубка и гибка металла

Формируемые профессиональные компетенции: ПК 1.1, ПК 1.2

Формируемые общие компетенции: ОК1, ОК2,ОК3, ОК4, ОК6, О7

Вид работ №_3.Резка ножовкой круглого, квадратного, полосового металла

Формируемые профессиональные компетенции: ПК 1.1, ПК 1.2,

Формируемые общие компетенции ОК1, ОК2,ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7

Вид работ №_4Опиливание цилиндрических заготовок

Формируемые профессиональные компетенции:ПК1.1,ПК 1.2

Формируемые общие компетенции ОК1, ОК2,ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7

Вид работ №_5Сверление, зенкование и развертывание отверстий на сверлильном станке

Формируемые профессиональные компетенции: ПК1.1,ПК 1.2

Формируемые общие компетенции ОК1, ОК2,ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7

Вид работ №_6.Шабрение прямолинейных и криволинейных поверхностей

Формируемые профессиональные компетенции: ПК1.1, ПК 1.2

Формируемые общие компетенции ОК1, ОК2,ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7

Вид работ №_7Нарезание наружных правых и левых резьб на болтах, шпильках, трубах, в сквозных отверстиях

Формируемые профессиональные компетенции: ПК 1.1, ПК 1.2,

Формируемые общие компетенции ОК1, ОК2,ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7

Вид работ №_8Притирка и доводка

Формируемые профессиональные компетенции: ПК 1.1, ПК 1.2

Формируемые общие компетенции ОК1, ОК2,ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7

Вид работ №_9Клепка металлических пластин

Формируемые профессиональные компетенции: ПК 1.1, ПК 1.2

Формируемые общие компетенции ОК1, ОК2,ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7

Вид работ №_10.Пайка и лужение электрических проводов и металлических пластин Формируемые профессиональные компетенции:ПК1.1,ПК 1.1

Формируемые общие компетенции ОК1, ОК2,ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7

Вид работ №_11.Клейка плоскостных, торцевых, цилиндрических соединений

Формируемые профессиональные компетенции: ПК 1.1, ПК 1.2,

Формируемые общие компетенции ОК1, ОК2,ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7

Вид работ №_12.Сборка шпоночных и шлицевых соединений

Формируемые профессиональные компетенции:ПК1.1,ПК 1.2, ПК 1.3

Формируемые общие компетенции ОК1, ОК2,ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7

Вид работ №_13.Сборка деталей и узлов передающих вращательное движение

Формируемые профессиональные компетенции: ПК1.1, ПК 1.2, ПК 1.3,

Формируемые общие компетенции ОК1, ОК2,ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7

Вид работ №_14.Сборка механизмов цилиндрической зубчатой передачи

Формируемые профессиональные компетенции: ПК1.1, ПК 1.2, ПК 1.3

Формируемые общие компетенции ОК1, ОК2,ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7

Вид работ №_15.Сборка механизмов с гибкими звеньями

Формируемые профессиональные компетенции: ПК1.1, ПК 1.2, ПК 1.3

Формируемые общие компетенции ОК1, ОК2,ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7

Вид работ №_16.Разделки проводов и кабелей

Формируемые профессиональные компетенции: ПК1.1, ПК 1.2

Формируемые общие компетенции ОК1, ОК2,ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7

Вид работ №_17.Оконцевание электрических проводов, опрессовкой в трубчатых наконечниках

Формируемые профессиональные компетенции: ПК 1.2, ПК 1.3

Формируемые общие компетенции ОК1, ОК2,ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7

Вид работ №_18.Сварка медных и алюминиевых жил проводов и кабелей

Формируемые профессиональные компетенции: ПК1.1,ПК 1.2, ПК 1.3

Формируемые общие компетенции ОК1, ОК2,ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7

Вид работ №_19.Монтаж шинопроводов

Формируемые профессиональные компетенции: ПК1.1, ПК 1.2

Формируемые общие компетенции ОК1, ОК2,ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7

Вид работ №_20.Монтаж заземляющих устройств

Формируемые профессиональные компетенции: ПК 1.1, ПК 1.2

Формируемые общие компетенции ОК1, ОК2,ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7

Вид работ №_21.Сборка схем включения люминесцентных  ламп

Формируемые профессиональные компетенции: ПК 1.2, ПК 1.3

Формируемые общие компетенции ОК1, ОК2,ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7

Вид работ №_22.Сборка схем включения люминесцентных  ламп

Формируемые профессиональные компетенции: ПК 1.2, ПК 1.3

Формируемые общие компетенции ОК1, ОК2,ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7

Вид работ №_23.Монтаж распределительных щитков и шкафов

Формируемые профессиональные компетенции:  ПК 1.2, ПК 1.3

Формируемые общие компетенции ОК1, ОК2,ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7

Вид работ №_24.Монтаж распределительных щитков и шкафов

Формируемые профессиональные компетенции:  ПК 1.2, ПК 1.3

Формируемые общие компетенции ОК1, ОК2,ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7

Вид работ №_25.Присоединение электрических проводок к зажимам согласно схемам

Формируемые профессиональные компетенции: ПК 1.2, ПК 1.3

Формируемые общие компетенции ОК1, ОК2,ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7

Вид работ №_26.Монтаж наружной электропроводки

Формируемые профессиональные компетенции:  ПК 1.2, ПК 1.3

Формируемые общие компетенции ОК1, ОК2,ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7

Вид работ №_27.Монтаж троссовой электропроводки

Формируемые профессиональные компетенции: ПК 1.2, ПК 1.3

Формируемые общие компетенции ОК1, ОК2,ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7

Вид работ №_28.Монтаж электропроводки в металлических трубах

Формируемые профессиональные компетенции:  ПК 1.2, ПК 1.3

Формируемые общие компетенции ОК1, ОК2,ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7

Вид работ №_29.Монтаж установочной арматура и светильников

Формируемые профессиональные компетенции:  ПК 1.2, ПК 1.3

Формируемые общие компетенции ОК1, ОК2,ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7

Вид работ №_30.Монтаж установочной арматура и светильников

Формируемые профессиональные компетенции:  ПК 1.2, ПК 1.3

Формируемые общие компетенцииОК1, ОК2,ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7

Вид работ №_31.Установка потолочных и настенных ламповых патронов и потолочных, настенных светильников

Формируемые профессиональные компетенции:  ПК 1.2, ПК 1.3

Формируемые общие компетенцииОК1, ОК2,ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7

Вид работ №_32.Установка штепсельных розеток и выключателей

Формируемые профессиональные компетенции: ПК 123, ПК 1.3

Формируемые общие компетенцииОК1, ОК2,ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7

Вид работ №_33.Монтаж кабельных линий. Прокладка кабелей на опорных конструкциях и в лотках

Формируемые профессиональные компетенции: ПК 1.2, ПК 1.3

Формируемые общие компетенцииОК1, ОК2,ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7

Вид работ №_34.Монтаж кабельных линий. Прокладка кабелей на опорных конструкциях и в лотках

Формируемые профессиональные компетенции: ПК 1.2, ПК 1.3

Формируемые общие компетенцииОК1, ОК2,ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7

Вид работ №_35.Монтаж воздушных линий электропередач

Формируемые профессиональные компетенции:  ПК 1.2, ПК 1.3

Формируемые общие компетенцииОК1, ОК2,ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7

Вид работ №_36.Монтаж воздушных линий электропередач

Формируемые профессиональные компетенции: ПК 1.2, ПК 1.3

Формируемые общие компетенцииОК1, ОК2,ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7

Вид работ №_37.Ремонт предохранителей, пакетных выключателей.

Формируемые профессиональные компетенции:ПК 1.3, ПК 1.4

Формируемые общие компетенцииОК1, ОК2,ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7

Вид работ №_38.Ремонт кнопок и ключей управления

Формируемые профессиональные компетенции:ПК 1.3, ПК 1.4

Формируемые общие компетенцииОК1, ОК2,ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7

Вид работ №_39.Ремонт реостатов, замена поврежденных резисторов, контактных частей, изолирующих деталей

Формируемые профессиональные компетенции: ПК 1.3, ПК 1.4

Формируемые общие компетенцииОК1, ОК2,ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7

Вид работ №_40.Ремонт контроллера

Формируемые профессиональные компетенции: ПК 1.3, ПК 1.4

Формируемые общие компетенцииОК1, ОК2,ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7

Вид работ №_41.Ремонт автоматического выключателя

Формируемые профессиональные компетенции: ПК 1.3, ПК 1.4

Формируемые общие компетенцииОК1, ОК2,ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7

Вид работ №_42.Разборка электродвигателя, составление дефектной карты

Формируемые профессиональные компетенции: ПК 1.3, ПК 1.4

Формируемые общие компетенцииОК1, ОК2,ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7

Вид работ №_43.Ремонт обмоток электрических машин

Формируемые профессиональные компетенции: ПК 1.3, ПК 1.4

Формируемые общие компетенцииОК1, ОК2,ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7

Вид работ №_44Ремонт обмоток электрических машин

Формируемые профессиональные компетенции: ПК 1.3, ПК 1.4

Формируемые общие компетенцииОК1, ОК2,ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7

Вид работ №_45.Съем и замена подшипников на электродвигателях

Формируемые профессиональные компетенции: ПК 1.3, ПК 1.4

Формируемые общие компетенцииОК1, ОК2,ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7

Вид работ №_46.Ремонт коллектора и щеточного устройства

Формируемые профессиональные компетенции: ПК 1.3, ПК 1.4

Формируемые общие компетенцииОК1, ОК2,ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7

Вид работ №_47.Ремонт механических неисправностей электродвигателя

Формируемые профессиональные компетенции: ПК 1.3, ПК 1.4

Формируемые общие компетенцииОК1, ОК2,ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7

Вид работ №_48.Сборка электродвигателя, установка на фундамент и подключение  к сети

Формируемые профессиональные компетенции: ПК 1.2, ПК 1.3

Формируемые общие компетенцииОК1, ОК2,ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7

Вид работ №_49.Сборка схемы управления электродвигателя с помощью нереверсивного магнитного пускателя

Формируемые профессиональные компетенции: ПК 1.2, ПК 1.3

Формируемые общие компетенцииОК1, ОК2,ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7

Вид работ №_50.Сборка схемы управления электродвигателя с помощью реверсивного магнитного пускателя

Формируемые профессиональные компетенции: ПК 1.2, ПК 1.3

Формируемые общие компетенцииОК1, ОК2,ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7

Вид работ №_51.Сборка схемы управления электродвигателя с помощью реверсивного магнитного пускателя

Формируемые профессиональные компетенции: ПК 1.2, ПК 1.3

Формируемые общие компетенцииОК1, ОК2,ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7

Вид работ №_52.Контроль изоляционных стяжных шпилек, замена дефектных стальных листов, проверка крепежных деталей трансформатора

Формируемые профессиональные компетенции: ПК 1.3, ПК 1.4

Формируемые общие компетенцииОК1, ОК2,ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7

Вид работ №_53.Ремонт вводов трансформаторов

Формируемые профессиональные компетенции: ПК 1.3, ПК 1.4

Формируемые общие компетенцииОК1, ОК2,ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7

Вид работ №_54.Ремонт переключателя и пробивного предохранителя

Формируемые профессиональные компетенции: ПК 1.3, ПК 1.4

Формируемые общие компетенцииОК1, ОК2,ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7

Вид работ №_55.Сборка и установка трансформатора

Формируемые профессиональные компетенции: ПК 1.3, ПК 1.4

Формируемые общие компетенцииОК1, ОК2,ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7

Вид работ №_56.Сборка и установка трансформатора

Формируемые профессиональные компетенции: ПК 1.3, ПК 1.4

Формируемые общие компетенцииОК1, ОК2,ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7

Вид работ №_57.Ремонт масляных выключателей

Формируемые профессиональные компетенции: ПК 1.3, ПК 1.4

Формируемые общие компетенцииОК1, ОК2,ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7

Вид работ №_58.Монтаж отделителей и короткозамыкателей

Формируемые профессиональные компетенции: ПК 1.3, ПК 1.4

Формируемые общие компетенцииОК1, ОК2,ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7

Вид работ №_59.Монтаж и ремонт заземляющих устройств

Формируемые профессиональные компетенции: ПК 1.3, ПК 1.4

Формируемые общие компетенцииОК1, ОК2,ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7

Вид работ №_60.Монтаж комплектных распределительных устройств внутренней установки

Формируемые профессиональные компетенции: ПК 1.3, ПК 1.4

Формируемые общие компетенцииОК1, ОК2,ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7

В период прохождения учебной практики студент-практикант осваивает следующие виды работ:

Отработка выполнения приемов плоскостной разметки

Рубка и гибка металла

Резка ножовкой круглого, квадратного, полосового металла

Опиливание цилиндрических заготовок

Сверление, зенкование и развертывание отверстий на сверлильном станке

Шабрение прямолинейных и криволинейных поверхностей

Нарезание наружных правых и левых резьб на болтах, шпильках, трубах, в сквозных отверстиях

Притирка и доводка

Клепка металлических пластин

Пайка и лужение электрических проводов и металлических пластин

Клейка плоскостных, торцевых, цилиндрических соединений

Сборка шпоночных и шлицевых соединений

Сборка деталей и узлов передающих вращательное движение

Сборка механизмов цилиндрической зубчатой передачи

Сборка механизмов с гибкими звеньями

Разделки проводов и кабелей

Оконцевание электрических проводов, опрессовкой в трубчатых наконечниках

Сварка медных и алюминиевых жил проводов и кабелей

Монтаж шинопроводов

Монтаж заземляющих устройств

Сборка схем включения люминесцентных  ламп

Сборка схем включения люминесцентных  ламп

Монтаж распределительных щитков и шкафов

Присоединение электрических проводок к зажимам согласно схемам

Монтаж наружной электропроводки

Монтаж тросовой электропроводки

Монтаж электропроводки в металлических трубах

Монтаж установочной арматура и светильников

Установка потолочных и настенных ламповых патронов и потолочных, настенных светильников

Установка штепсельных розеток и выключателей

Монтаж кабельных линий. Прокладка кабелей на опорных конструкциях и в лотках

Монтаж воздушных линий электропередач

Ремонт предохранителей, пакетных выключателей

Ремонт кнопок и ключей управления

Ремонт реостатов, замена поврежденных резисторов, контактных частей, изолирующих деталей

Ремонт контроллера

Ремонт автоматического выключателя

Разборка электродвигателя, составление дефектной карты

Ремонт обмоток электрических машин

Съем и замена подшипников на электродвигателях

Ремонт коллектора и щеточного устройства

Ремонт механических неисправностей электродвигателя

Сборка электродвигателя, установка на фундамент и подключение  к сети

Сборка схемы управления электродвигателя с помощью нереверсивного магнитного пускателя

Сборка схемы управления электродвигателя с помощью реверсивного магнитного пускателя

Контроль изоляционных стяжных шпилек, замена дефектных стальных листов, проверка крепежных деталей трансформатора

Ремонт вводов трансформаторов

Ремонт переключателя и пробивного предохранителя

Сборка и установка трансформатора

Ремонт масляных выключателей

Монтаж отделителей и короткозамыкателей

Монтаж и ремонт заземляющих устройств

Монтаж комплектных распределительных устройств внутренней установки

  - Требования к оформлению отчета

Порядок выполнения отчета по  учебной  практике.

По результатам практики обучающимся создается отчет. Отчет по практике является основным документом обучающегося, отражающим выполненную им работу во время практики. Содержание отчета должно свидетельствовать о закреплении обучающимся знаний, умений, приобретении практического опыта, формировании общих и профессиональных компетенций, освоении профессионального модуля или приобретения первоначального практического опыта и сбора материала для выполнения выпускной квалификационной работы в период прохождения  практики по модулю.

Объем отчета по практике из расчета 2-3 страницы на 36 часов практики печатного текста  (без приложений; количество приложений не ограничивается и в указанный объем не включается). Все страницы отчета, кроме титульного листа, и приложения  должны быть пронумерованы (титульный лист считается первым, но не нумеруется). Текст отчета должен быть подготовлен с использованием компьютера в Word, распечатан на одной стороне белой бумаги формата А4. Цвет шрифта — черный, межстрочный интервал — полуторный, гарнитура — TimesNewRoman, размер шрифта — 14 кегль.

Отчет по практике должен содержать:

- Титульный лист (Приложение 1)

- Задание

- Содержание

- Введение

- Основная часть

- Выводы

- Приложения

Титульный лист оформляется по типовой форме (приложение 1).

Содержание содержит наименование информационных блоков в том порядке, в котором они будут изложены в отчете.

Во введении должны быть отражены:

- место и время прохождения практики (срок, продолжительность в неделях/раб. днях), цели практики;

- характеристика базы практики;

В основной части отражаются технология выполненных работ во время  учебной практики.

- описание выполненной работы по разделам программы практики;

-индивидуальное задание на  практику

Текстовую часть основной части отчета разрешается иллюстрировать рисунками, схемами, таблицами.

Выводы должны содержать:

- описание знаний, умений, навыков (компетенций), приобретенных практикантом в период практики;

В конце заключения студент должен проставить число сдачи отчета и подпись.

В приложении обучающийся представляет  графические, аудио-, фото-, видео-, материалы, наглядные образцы изделий, подтверждающие практический опыт, полученный на практике.

К отчету также прилагаются:

- Дневник практиканта (Приложение4)

Аттестационный лист и  характеристика общих и профессиональных компетенций установленной формы, заполненная и подписанная  руководителем по практике от образовательной организации о работе обучающегося практиканта.

Министерство образования Оренбургской области

филиал  государственного  автономного

ПРОФЕССИОНАЛЬНОго  образовательного учреждения

«Медногорский   индустриальный   колледж» Г.МЕДНОГОРСКА

оренбургской области в г.Кувандыке

(филиал гаПоу мик  В Г. КУВАНДЫКЕ)

ОТЧЕТ  ПО Учебной  ПРАКТИКЕ

ПМ 01 «Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций»

Вид  практики

Профессия:13.01.10  «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)»

Код и наименование профессии

Студента(ки)  2  курса     29  группы

форма обучения очная

(очная, заочная)

Иванова Петра Васильевича
        (Фамилия, имя, отчество)

Место практики:  учебно-производственные мастерские по профессии «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования» филиала ГАПОУ  МИК

(Название организации)

Срок практики: согласно графику учебного процесса и расписанию занятий

Руководители  практики

от колледжа

______________      _____________

подпись                   ФИО

Итоговая оценка по практике ____________________

Кувандык  20___

Министерство образования Оренбургской области

филиал  государственного  автономного

ПРОФЕССИОНАЛЬНОго  образовательного учреждения

«Медногорский   индустриальный   колледж» Г.МЕДНОГОРСКА

оренбургской области в г.Кувандыке

(филиал гаПоу мик  В Г. КУВАНДЫКЕ)

Аттестационный лист  по  учебной практике

Обучающийся:  __________________________________________________________

Профессия:13.01.10  «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования»

№ гр29

прошел  учебную  практику по ПМ 01 «Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций»

в объеме 360 часов         с_________ 20__ г   по  _______ 20___г.

в организации: филиал ГАПОУ МИК учебно-производственная мастерская по профессии «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования»

по адресу: г.Кувандыкул Фестивальная 2

Сведения об уровне  освоения профессиональных компетенций в период практики

ПМ 01     «Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций»

| Профессиональные компетенции | Качественный уровень освоения компетенций* |
| --- | --- |
| ПК 1.1. Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и узлов различной сложности в процессе сборки. |  |
| ПК 1.2. Изготовлять приспособления для сборки и ремонта. |  |
| ПК 1.3. Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования и при проверке его в процессе ремонта. |  |
| ПК 1.4. Составлять дефектные ведомости на ремонт электрооборудования. |  |

Итоговая оценка______________________________**

Зав.филиалом  ГАПОУ МИК________/А.Ф. Самигуллина/

Руководитель практики  __________/                           /

Дата: «___»__________20__г

Характеристика руководителя практики на обучающегося по профессии 13.01.10  «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)»  по освоению общих и профессиональных компетенций, в период прохождения учебной практики

За время прохождения учебной  практики в ГАПОУ МИК по профессиональному  модулю ПМ 01 01 «Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций»обучающийся _________________________________________________________                                                                                                            показал освоение следующих общих  компетенций

1.___________________сущность и социальную значимость своей

(понимает, не понимает)

профессии и проявляет к ней устойчивый интерес.

2._____________ организовывать собственную деятельность, выбирать типовые

(способен, не способен)

методы и способы выполнение профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

3.Самостоятельно____________________принимать решения в стандартных  и

(может, не может)

нестандартных ситуациях, нести за них ответственность.

4. ______________осуществлять поиск и использование информации, необходимой     (умеет, не умеет)

для эффективного выполнения профессиональных задач, а также профессионального и личностного развития.

5.___________________информационно-коммуникативные технологии в

(использует, не использует)

профессиональной деятельности.

6. ____________________   навыки работы в коллективе, в команде, эффективно (демонстрирует, не демонстрирует)

общается с коллегами, руководством, потребителями.

7._______________брать на себя ответственность за работу членов команды, за

(готов, не готов)

результат выполнения заданий.

8.________________самостоятельно определять задачи, профессионального и

(способен, не способен)

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

9.___________________в условиях частой смены технологий в профессиональной  (ориентируется, не ориентируется)

деятельности.

При освоении профессиональных компетенций:

ПК 1.1. Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и узлов различной сложности в процессе сборки.

(Выполнял следующие виды работ в соответствии с тем уровнем который указан в аттестационном  листе)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ПК 1.2. Изготовлять приспособления для сборки и ремонта.

(Выполнял следующие виды работ в соответствии с тем уровнем который указан в аттестационном  листе)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ПК 1.3. Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования и при проверке его в процессе ремонта.

(Выполнял следующие виды работ в соответствии с тем уровнем который указан в аттестационном  листе)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ПК 1.4. Составлять дефектные ведомости на ремонт электрооборудования. (Выполнял следующие виды работ в соответствии с тем уровнем который указан в аттестационном  листе)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

«     » _________ 20__г

Руководитель практики от  образовательной организации_________/____________/

М.П.

Министерство образования Оренбургской области

филиал  государственного  автономного

ПРОФЕССИОНАЛЬНОго  образовательного учреждения

«Медногорский   индустриальный   колледж» Г.МЕДНОГОРСКА

оренбургской области в г.Кувандыке

(филиал гаПоу мик  В Г. КУВАНДЫКЕ)

Согласовано:

Зав.отделением

______/ЕмельяненкоО.В/

«____»_________20__

ЗАДАНИЕ

на учебную практику

Обучающемуся гр №  29______________________________________________________

(№ группы, фамилия , имя, отчество обучающегося)

Профессия 13.01.10  «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)»

Наименование практики по ПМ 01 «Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций»

(наименование профессионального модуля)

Срок практики: согласно графику учебного процесса и расписанию занятий

Место прохождения практики: учебно-производственные мастерские  филиала ГАПОУ МИК

(наименование предприятия)

Во время прохождения практики необходимо выполнить следующую работу:

1. Изучить

2.Собрать

3.Выполнить практические задания, согласно  рабочей программы практики

4.Описать выполненную работу

5.Сформировать отчет

Руководитель практики от образовательной организации _____________/                            /

«____»__________20___г