МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«МЕДНОГОРСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

Методические указания и контрольные
задания для студентов-заочников

по дисциплине: МДК 01.01

«Электрические машины и аппараты»

ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ:

13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования (по отраслям)».

2014

Методические указания и контрольные задания составлены в соответствии с рабочей программой для студентов-заочников по дисциплине: МДК 01.01 «Электрические машины и аппараты»

ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ:

13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования (по отраслям)»

Составитель:

преподаватель МИК

Громов F. И.

Рецензенты:

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Методические указания для студентов по проведению практических занятий по учебное дисциплине «Электрические машины и аппараты» предназначены для приобретения студентами соответствующих профессиональных умений, предусмотренных Государственными требованиями к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников Медногорского индустриального колледжа по специальности  13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)»

Методические указания разработаны с учетом «Требований к разработке методических указаний для студентов по проведению лабораторных работ и практических занятий по техническим специальностям среднего профессионального образования. Москва: Издательской отдел ИМЦ СПО, 2000.-16с.

В данных методических указаниях приведены примеры расчетов основных параметров наиболее распространенного в металлургии тяжелых цветных металлов механического оборудования для дробления рудного сырья (щековых и конусных

дробилок), металлургического оборудования (шахтных печей для окислительной

плавки на штейн и переднего горна), оборудования для улавливания грубой (циклонов) и тонкой (рукавных фильтров) пыли, механического оборудования для транспортирования металлургического сырья и полупродуктов (ленточных и винтовых конвейеров), а также оборудования для гидротранспорта тонко измельченного сырья.

В результате проведения практических занятий студент должен

знать:

приемы и последовательность проведения расчетов параметров механического оборудования металлургических предприятий цветной металлургии;

— литературу в которой приводятся примеры расчетов данного оборудования.

уметь:

работать с этой литературой, осуществлять необходимые расчеты параметров механического оборудования металлургических заводов и, на основе этих расчетов, выбирать требующееся оборудование.

Электрические машины и аппараты

Контрольные вопросы и задания

- Потери в деталях электрических аппаратов

- Нагрев однородного проводника при коротком замыкании

- Общие требования, предъявляемые к электрическим аппаратам

- Физические явления в электрическом контакте

- Переходное сопротивление контактов

- Основные конструкции контактов

- Параметры контактных конструкций

- Нагрев катушек электрических аппаратов

- Процесс размыкания контактов. Износ контактов при размыкании

- Процесс замыкания контактов. Износ контактов при замыкании

- Материалы для контактных соединений

- Выключатели масляные и воздушные

- Выключатели электромагнитные

- Разъединители и выключатели нагрузок

- Токоограничиваюшие реакторы.

- Разрядники

- Трансформаторы тока и напряжения

- Выключатели автоматические

- Выключатели неавтоматические

- Предохранители плавкие

- Контакторы электромагнитный

- Пускатели магнитные

- Резисторы

- Реостаты

- Контроллеры

- Реле электромагнитные

- Реле электротепловые

- Реле поляризованные

- Электромагниты переменного тока. Короткозамкнутый виток

- Усилители магнитные

- Тиристоры

- Условные обозначения электроизмерительных приборов

- Абсолютная, относительная и приведенная погрешности

- Измерение электрического сопротивления методом вольтметра и амперметра. Рассмотрите две возможные схемы включения приборов и выясните, в каких случаях следует применять каждую из схем. Достоинства и недостатки этого метода

- Измерение напряжения в цепях переменного тока вольтметрами с нормальным и расширенным пределами измерения. Измерительные трансформаторы напряжения. Устройство, принцип работы, схема включения, коэффициент трансформации, погрешности

- Измерение напряжения в цепях постоянного тока вольтметрами с нормальным и расширенным пределами измерения. Добавочные резисторы. Конструкция, схема включения. Определение величины сопротивления добавочного резистора.

- Измерение электрического тока в цепях переменного тока. Измерительные трансформаторы тока. Устройство, принцип действия, схемы включения, коэффициент трансформации. Погрешности

- Измерение тока в цепях постоянного тока амперметрами. Шунты. Назначение, схема включения. Конструкция шунтов. Определение сопротивления шунта

- Электроизмерительные приборы выпрямительной и термоэлектрической систем. Комбинированные приборы

- Устройство, принцип действия приборов ферродинамической системы. Характер шкалы прибора

- Устройство, принцип действия приборов электродинамической системы. Характер шкалы прибора.

- Устройство, принцип действия приборов электромагнитной системы

- Устройство, принцип действия, область применения приборов магнитоэлектрической системы

- Измерение активной мощности в трехпроводных цепях трехфазного тока двухэлементным ваттметром, включенным через измерительные трансформаторы тока и напряжения. Начертите схему включения приборов и приведите формулу, по которой определяется первичная мощность цепи

- Измерение активной мощности в трехпроводных цепях трехфазного тока двумя однофазными ваттметрами. Начертите схему включения приборов и докажите, что мощность цепи будет равной сумме или разности показаний приборов

- Измерение .активной мощности в цепях трехфазного тока тремя однофазными ваттметрами; а) в трехпроводных цепях; б) в четырехпроводных цепях. Начертите схему включения приборов и определите мощность цепи по показаниям приборов

- Измерение активной мощности в трехпроводных цепях трехфазного тока одним однофазным'ваттмётром в двух случаях:

а) нагрузка.равномерная, фазы потребителя соединены в звезду с доступной нейтралью;

б) нагрузка равномерная, фазы потребителя соединены в треугольник

- Измерение активной и реактивной мощности в цепях однофазного переменного тока. Схемы включения

- Измерение мощности в цепях постоянного тока косвенным методом при помощи вольтметра и амперметра. Возможные схемы включения приборов. Измерение мощности электродинамическим ваттметром и возможные схемы включения его

- Для учета расхода электроэнергии в цепи трехфазного тока применили два однофазных счетчика активной энергии. Вначале их показания были:

первого 3680 кВт ч, второго - 424 кВт ч.

Спустя некоторое время их показания стали такими:

первого 4432 кВт ч, второго - 876 кВт ч.

Определить активную и реактивную энергию, израсходованную потребителем

Таблица выбора заданий для контрольных работ

| Номер варианта | Номер вопросов и задач контрольных работ |
| --- | --- |
|  | Контрольная работа №1 | Контрольная работа №2 |
|  | № вопроса | № и вариант задач | № вопроса | № и вариант задач |
| 1 | 1, | 32 |  | 26, | 13 |  |
| 2 | 2, | 33 |  | 27, | 24 |  |
| 3 | 3, | 34 | Задачи №1, №2, №3 и №4 та выбрать по последней цифре по списку в журнале) | 28, | 23 | Задачи №5, №6, №7 и №8 та выбрать по последней цифре по списку в журнале) |
| 4 | 4, | 35 |  | 29, | 22 |  |
| 5 | 5, | 36 |  | 30, | 21 |  |
| 6 | 6, | 37 |  | 31, | 20 |  |
| 7 | 7, | 38 |  | 32, | 19 |  |
| 8 | 8, | 39 |  | 33, | 18 |  |
| 9 | 9, | 40 |  | 34, | 17 |  |
| 10 | 10, | 41 |  | 35, | 16 |  |
| 11 | 11, | 42 |  | 36, | 15 |  |
| 12 | 12, | 43 |  | 37, | 14 |  |
| 13 | 13, | 44 |  | 38, | 25 |  |
| 14 | 14, | 45 |  | 39, | 12 |  |
| 15 | 15, | 46 |  | 40, | 11 |  |
| 16 | 16, | 47 |  | 41, | 10 |  |
| 17 | 17, | 48 |  | 42, | 9 |  |
| 18 | 18, | 49 |  | 43, | 8 |  |
| 19 | 19, | 50 |  | 44, 7 |  |
| 20 | 20, | 32 |  | 45, | 6 |  |
| 21 | 21, | 33 |  | 46, | 5 |  |
| 22 | 22, | 34 |  | 47, | 4 |  |
| 23 | 23, | 35 |  | 48, | 3 |  |
| 24 | 24, | 36 |  | 49, | 2 |  |
| 25 | 25, | 37 |  | 50, | 1 |  |

Литература

- Щеховцов В.П. Электрическое и электромеханическое оборудование - 2004.

- Зимин Е.Н., Преображенский В.И., Чувашов И.И. Электрическое оборудование промышленных предприятий и установок - 1981.

- Кудрин Б.И., Минеев К.Г. Электрическое оборудование промышленности - 2008.

- Соколова Е.М. Электрическое и электромеханическое оборудование - 2006.

- Девочкин О. В., Лохнин В. В., Меркулов Р. В., Смолин Е. Н. Электрические аппараты - 2010.

- Рекус Г.Г. Электрооборудование производств - 2007.

- Гемке Р.Г. Неисправности электрических машин -1989.

- Рожкова Л.Д., Карнеева Л.К., Чиркова Т.В. Электрооборудование электрических станций нподстанций -2007.

- Макаров Е.Ф. Обслуживание и ремонт электрооборудования электростанций и сетей- 2003.

- Дайнеко В.а., Ковалинский А.И. Электрооборудование сельскохозяйственных предприятий - 2008.

- Быстрицкий Г.Ф. Энергосиловое оборудование промышленных предприятий - 2003.

- Алиев И.И., Абрамов М.Б. Электрические аппараты, Справочник - 2004.

- Сибикин Ю.Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования промышленных предприятий. Кн.2 - 2009.

- Рябов В.И. Электрооборудование - 1990.

- Расин В.М. Электрический привод - 1984.

- Полтев В.К. Электрооборудование основных цехов металлургических заводов. - М.: 1963. 365 с.

- Чекапов А.Д. Общая и горная электротехника. - Свердловск. 1951. 335 с.

- Кацман М.М. Электрический привод. - М.: 2005. 383 с.

- Кузнецов Б.В. Асинхронные электродвигатели и аппараты управления. - Минск. 1982.221с.