Государственное  автономное профессиональное образовательное учреждение

Медногорский   индустриальный   колледж

УТВЕРЖДАЮ:

Зам. директора по учебной работе

___________     В.И. Мамыкина

«____»_____________ 20 20 г.

Методические указания

по выполнению практических работ

дисциплина «Электротехника»

для специальности:

13.02.11. Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования.

2020

разработаны в соответствии с рабочей программой на основе Федерального государственного образовательного стандарта по специальностям среднего профессионального образования (далее – СПО) 13.02.11.  Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования.

Практическая работа №1

«Расчет смешанного соединения конденсаторов»

Цель: закрепить знания методов расчета электрической емкости и зарядов конденсаторов при их смешанном соединении.

## Теоретические сведения

Электрический конденсатор—это система из двух проводников (обкладок, пластин), разделенных диэлектриком.

Конденсаторы обладают свойством накапливать на своих обкладках электрические заряды, равные по величине и противоположные по знаку.

Электрический заряд q каждой из обкладок пропорционален напряжению U между ними:

Величину С, равную отношению заряда одной из обкладок конденсатора к напряжению между ними, называют электрической емкостью конденсатора и выражают в фарадах (Ф).

Емкость конденсатора зависит от геометрических размеров, формы, взаимного расположения и расстояния между обкладками, а также от свойств диэлектрика.

Конденсаторы могут быть соединены последовательно, параллельно и смешанно (последовательно-параллельно).

Последовательное соединение

При таком на обкладках всех конденсаторов будут одинаковые по величине заряды:

Напряжения на  конденсаторах будут различны, так как они зависят от их емкостей:

;  …

Общее напряжение:

Общая, или эквивалентная, емкость

или

Параллельное соединение

При параллельном соединении напряжение на всех конденсаторах одинаковое.

Заряды на обкладках отдельных конденсаторов при различной их емкости:

, ….

Заряд, полученный всеми параллельно соединенными конденсаторами:

Общая (эквивалентная) емкость:

Задание

- Определить эквивалентную емкость батареи конденсаторов, соединенных по схеме, при соответствующих положениях ключей.

| Вариант | Положение ключей | С1, мкФ | С2, мкФ | С3, мкФ | С4, мкФ | С5, мкФ | С6, мкФ | С7, мкФ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | К1 | К2 | К3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0,5 |
| 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| 6 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0,5 | 1 | 1 | 2 |
| 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 3 | 3 | 0,5 | 2 |
| 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 |

- Для случая, когда ключи К1, К2 и К3 разомкнуты, найти заряды на каждом конденсаторе и общий заряд схемы.

| № варианта | С2, мкФ | С3, мкФ | С4, мкФ | С7, мкФ | U2, B | U3, B | U4, B | U7, B |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5 | 10 | 2 | 4 | 10 | 10 | 25 | 25 |
| 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 20 | 25 | 15 | 10 |
| 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 30 | 20 | 40 | 50 |
| 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 40 | 50 | 50 | 40 |
| 5 | 4 | 4 | 10 | 3 | 50 | 30 | 20 | 40 |
| 6 | 6 | 5 | 12 | 4 | 30 | 20 | 12 | 4 |
| 7 | 10 | 13 | 8 | 5 | 40 | 25 | 50 | 65 |
| 8 | 8 | 4 | 4 | 8 | 10 | 20 | 20 | 10 |
| 9 | 20 | 8 | 6 | 5 | 15 | 25 | 50 | 40 |
| 10 | 2 | 7 | 2 | 3 | 50 | 30 | 50 | 70 |

Порядок выполнения расчета

Задание 1

- Для своих данных начертить исходную схему.

| Вариант | Положение ключей | С1, мкФ | С2, мкФ | С3, мкФ | С4, мкФ | С5, мкФ | С6, мкФ | С7, мкФ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | К1 | К2 | К3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

- Рассчитать последовательное соединение С3-С7:

- Рассчитать параллельное соединение С4-С5:

- Рассчитать последовательное соединение С2-С45:

- Найти эквивалентную емкость, рассчитав параллельное соединение С245-С37:

Задание 2

- Для своих данных начертить исходную схему.

| № варианта | С2, мкФ | С3, мкФ | С4, мкФ | С7, мкФ | U2, B | U3, B | U4, B | U7, B |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7 | 5 | 4 | 6 | 20 | 30 | 35 | 25 |

- Рассчитать заряды на каждом конденсаторе:

- Рассчитать общий заряд схемы:

- Проверка:

,

где

Практическая работа №2

«Расчет смешанного соединения резисторов»

Цель: закрепить знания методов расчета эквивалентного сопротивления резисторов при их смешанном соединении.

## Теоретические сведения

Отдельные проводники электрической цепи могут быть соединены между собой последовательно, параллельно и смешанно (последовательно-параллельно).

Последовательное соединение

Проводники соединены таким образом, что по ним проходит один и тот же ток.

Сила тока в цепи:

Общее напряжение:

Эквивалентное сопротивление:

Параллельное соединение

Два или более число проводников присоединены к двум узловым

точкам.

Сила тока в цепи:

Общее напряжение:

Эквивалентное сопротивление:

или

Задание

Определить общее сопротивление цепи, токи во всех ветвях и напряжения на каждом сопротивлении, если напряжение U=120 В.

| Вариант | Положение ключей | R1, Ом | R2, Ом | R3, Ом | R4, Ом | R5, Ом | R6, Ом | R7, Ом | R8, Ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | К1 | К2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 0 | 2 | 1,5 | 3 | 1 | 1,5 | 3 | 6 | 3 |
| 2 | 0 | 1 | 2 | 1,5 | 3 | 1 | 1,5 | 3 | 6 | 3 |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 1,5 | 3 | 1 | 1,5 | 3 | 6 | 3 |
| 4 | 0 | 1 | 2 | 1,5 | 3 | 1 | 1,5 | 3 | 6 | 3 |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 1,5 | 3 | 1,5 | 2 | 4 |
| 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1,5 | 3 | 1,5 | 2 | 4 |
| 7 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1,5 | 3 | 1,5 | 2 | 4 |
| 8 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 1,5 | 3 | 1,5 | 2 | 4 |
| 9 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 | 2 | 8 | 4 | 2 |
| 10 | 1 | 0 | 2 | 1,5 | 1 | 3 | 1,5 | 6 | 3 | 3 |

Порядок выполнения расчета

- Для своих данных начертить исходную схему.

| Вариант | Положение ключей | R1, Ом | R2, Ом | R3, Ом | R4, Ом | R5, Ом | R6, Ом | R7, Ом | R8, Ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | К1 | К2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 0 | 1,5 | 2 | 1 | 3 | 1,5 | 3 | 3 | 6 |

- Рассчитать последовательное соединение R1-R4:

- Рассчитать параллельное соединение R14-R3:

- Рассчитать последовательное соединение R2-R5:

- Рассчитать параллельное соединение R134-R25:

- Найти эквивалентное сопротивление, рассчитав последовательное соединение R12345-R78:

- Найти общий ток в цепи:

- Найти токи на сопротивлениях R7 и R8:

- Найти напряжения на сопротивлениях R7 и R8:

10.  Найти напряжение между точками а и б:

11.  Найти ток на сопротивлениях R1 и R4:

12. Найти ток на сопротивлениях R2 и R5:

13. Найти ток на сопротивлении R3:

14.  Проверка:

Практическая работа №3

«Расчет неразветвленных электрических цепей переменного тока»

Цель: закрепить знания методов расчета параметров неразветвленных электрических цепей переменного тока.

## Теоретические сведения

Реактивное сопротивление цепи рано разности индуктивных и емкостных сопротивлений:

(брать все Х из схемы)

Формула для полного сопротивление цепи  имеет вид:

Эту формулу нужно привести в соответствие со своей схемой, следуя указаниям:

- если одно из этих сопротивлений в схеме отсутствует, то брать его за ноль;

- если каких-то сопротивлений два, то при их подставке в формулу складывают;  причем  XL всегда берут с   «плюсом», а  ХC - с «минусом».

Ток в цепи можно найти несколькими способами:

Напряжения в цепи также можно найти по нескольким формулам:

Коэффициент мощности равен отношению активного сопротивления к полному:

sin ( находят как отношение реактивного сопротивления к полному:

Формулы для мощности цепи имеют вид:

активная

реактивная

полная

Для построения  векторной диаграммы необходимо:

- Составить уравнение  (векторно сложить в порядке схемы соответствующие напряжения).

- Выбрать масштаб, т.е. поделить все значения напряжений на одно число, чтобы результат деления было удобно строить в сантиметрах.

U.. . = … В

U… = … В

U.. . = … В

I …  = … А

- После этого построить векторную диаграмму по масштабу и  в соответствии с уравнением.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- первым всегда строят ток I;

- вектор    UR   всегда идет параллельно току;

- вектор    UL   перпендикулярно току вверх;

- UC   перпендикулярно току вниз;

- итоговый вектор    U  соединяет начало первого вектора с концом последнего.

Проверка: длина вектора  U в сантиметрах, измеренная по линейке, должна совпадать с расчетной величиной.

Задание

Неразветвленная цепь переменного тока содержит активные и реактивные сопротивления, величины которых заданы в таблице. Кроме того, известна одна из дополнительных величин.  Определить следующие величины, если они не заданы в таблице вариантов: полное сопротивление цепи;  напряжение, приложенное к цепи: силу тока в цепи; активную, реактивную и полную мощности; cos φ; sin φ.

| Вариант | R1, Ом | R2, Ом | XL, Ом | XC, Ом | Дополнительная величина |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8 | 4 | 18 | 2 | I = 10А |
| 2 | 10 | 20 | 50 | 10 | P = 120 Вт |
| 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | P2 = 100 Вт |
| 4 | 12 | 20 | 30 | 6 | U1 = 72 В I = 1 А |
| 5 | 4 | 8 | 18 | 2 | U = 40 В |
| 6 | 2 | 1 | 4 | 8 | Q1 = -96 вар |
| 7 | 1 | 3 | 2 | 5 | QС1 = -125 вар |
| 8 | 1 | 2 | 8 | 4 | S = 80 В∙А |
| 9 | 20 | 10 | 10 | 50 | Q = -640 вар |
| 10 | 8 | 4 | 6 | 22 | Р1 = 32 Вт |

Порядок выполнения расчета

- Начертить исходную схему.

| Вариант | R1, Ом | R2, Ом | XL, Ом | XC, Ом | Дополнительная величина |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 6 | 12 | 6 | Q = 150 вар |

- Найти реактивное сопротивление:

- Найти полное сопротивление цепи:

- Найти ток:

- Найти напряжения:

6. Найти cosφ  и sinφ:

7. Найти мощности:

активная

реактивная

полная

# 8. Построить векторную диаграмму:

# Векторно сложить соответствующие напряжения в порядке схемы

- Выбрать масштаб, т.е. поделить все значения напряжений на одно число, чтобы результат деления  было удобно строить в сантиметрах.

UR1  = 10 В                    1 см

UL   = 60 В                     6 см

U R2  = 30 В       : 10      3 см

UC     = 30 В                    3 см

U   =   50 В                    5 см

I    =  5 А            : 1        5 см

- Построить векторную диаграмму по масштабу и  в соответствии с уравнением.

U R2

UC

UL

U

UR1                    I

Описание:

1.  Первым строят ток I , горизонтально, длиной 5 см;

2.  Вектор    UR1   идет параллельно току, длиной 1 см;

3. Вектор    UL   перпендикулярно току вверх, от конца вектора UR1, длиной 6 см;

4. Вектор    UR2   идет параллельно току, от конца вектора UL,   длиной 3 см;

5.  UC   перпендикулярно току вниз, от конца вектора UR2 , длиной 3 см;

6.  Итоговый вектор    U  соединяет начало первого вектора UR1 с концом последнего UC.

Проверка: длина вектора  U в сантиметрах, измеренная по линейке, равна 5 см, что совпадает с расчетной величиной.

Практическая работа №4

«Расчет трехфазных цепей»

Цель: закрепить знания методов расчета параметров трехфазных цепей переменного тока.

## Теоретические сведения

Электрические цепи, которые состоят из совокупности переменных ЭДС одной частоты и сдвинутых по фазе друг относительно друга на треть периода называют трехфазной системой переменного тока. Однофазная цепь, входящая в систему данной многофазной цепи называется фазой.

В трехфазных системах обмотки генератора и электроприемника соединяют по схемам «звезда» или «треугольник». Если нагрузки (приемники) соединены в трехфазную цепь по схеме «звезда», то к сопротивлениям нагрузки приложены фазные напряжения. Линейные токи равны фазным и определяются по закону Ома:

а ток в нейтрали равен векторной сумме этих токов:

При симметричных напряжениях UA, UB, UC и одинаковых сопротивлениях RA= RB = RC = R токи IA, IB, IC также симметричны и их векторная сумма (IN) равна нулю. Тогда

а напряжение

Векторные диаграммы имеют вид:

Мощность трёхфазной нагрузки складывается из мощностей фаз:

Когда нагрузка симметричная и чисто резистивная, имеем

При смешанной (активно-индуктивной или активно-емкостной) нагрузке:

активная мощность

реактивная мощность

полная мощность

Если нагрузки (приемники) соединены в трехфазную цепь по схеме «треугольник»,  нагрузка RAВ, RBС и RCА каждой фазы включается  на  полное линейное напряжение, которое равно фазному:

Фазные токи IAВ, IBС и ICА определяются по закону Ома:

Линейные токи определяются по первому закону Кирхгофа:

При симметричных напряжениях UAВ, UBС, UCА и одинаковых нагрузках фаз RAВ = RBС = RCА = R токи также симметричны:

Векторные диаграммы имеют вид:

Мощность, потребляемая трехфазной нагрузкой при ее соединении в «треугольник», складывается из мощностей фаз

При симметричной или чисто активной нагрузке

При смешанной (активно-индуктивной или активно-емкостной) нагрузке:

активная мощность

реактивная мощность

полная мощность

Задание

1. В трехфазную четырех проводную сеть включили звездой несимметричную нагрузку: в фазу А – индуктивный элемент с индуктивностью LA , в фазу В – резистор с сопротивлением RB , и емкостный элемент с емкостью СВ , в фазу С – резистор с сопротивлением RС . Линейное напряжением сети UHOM . Определить фазные токи IA, IB, IC, активную мощность цепи P, реактивную мощность Q и полную мощность S.

| Вариант | RB, Ом | RC, Ом | LA, мГн | CB, мкФ | Uн, В | f, Гц |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 25 | 5 | 10 | 100 | 380 | 50 |
| 2 | 5 | 10 | 20 | 200 | 220 | 50 |
| 3 | 10 | 15 | 15 | 300 | 380 | 50 |
| 4 | 15 | 20 | 25 | 400 | 220 | 50 |
| 5 | 20 | 25 | 12 | 500 | 380 | 50 |
| 6 | 25 | 5 | 24 | 600 | 220 | 50 |
| 7 | 5 | 10 | 22 | 700 | 380 | 50 |
| 8 | 10 | 15 | 14 | 800 | 220 | 50 |
| 9 | 15 | 20 | 18 | 900 | 380 | 50 |
| 10 | 20 | 25 | 30 | 100 | 220 | 50 |

2. В трехфазную сеть включили треугольником несимметричную нагрузку. В фазу АВ – емкостный элемент СAВ , в фазу ВС – индуктивный элемент с активным сопротивлением RВС  и индуктивностью LBC , в фазу С – резистор с сопротивлением  RСА . Линейное напряжением сети UH. Определить фазные токи IAВ, IBС, ICА, активную мощность цепи P, реактивную мощность Q и полную мощность трехфазной цепи S.

| Вариант | RBС, Ом | RCА, Ом | LВС, мГн | CАВ, мкФ | Uн, В | f, Гц |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4 | 10 | 10 | 320 | 220 | 50 |
| 2 | 2 | 5 | 12 | 310 | 127 | 50 |
| 3 | 6 | 15 | 14 | 300 | 220 | 50 |
| 4 | 8 | 20 | 16 | 280 | 127 | 50 |
| 5 | 12 | 15 | 18 | 330 | 220 | 50 |
| 6 | 8 | 10 | 20 | 325 | 127 | 50 |
| 7 | 6 | 5 | 18 | 290 | 220 | 50 |
| 8 | 4 | 20 | 10 | 310 | 127 | 50 |
| 9 | 2 | 15 | 14 | 315 | 220 | 50 |
| 10 | 4 | 5 | 12 | 270 | 127 | 50 |

Порядок выполнения расчета

Задание 1

- Начертить исходную схему

| Вариант | RB, Ом | RC, Ом | LA, мГн | CB, мкФ | Uн, В | f, Гц |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8 | 5 | 31,8 | 600 | 380 | 50 |

- Определить фазные напряжения:

В четырехпроводной цепи при любой нагрузке фаз выполняется соотношение:

- Определить сопротивление индуктивного элемента LA:

- Определить  сопротивление емкостного элемента СВ:

- Определить полное сопротивление в фазе В:

- Найти фазные токи, применяя закон Ома для участка цепи:

- Определить  активную мощность фаз:

- Определить  реактивную мощность  фаз:

- Полная мощность трехфазной цепи равна:

Задание 2

В трехфазную сеть включили треугольником несимметричную нагрузку. В фазу АВ – емкостный элемент СAВ , в фазу ВС – индуктивный элемент с активным сопротивлением RВС  и индуктивностью LBC , в фазу С – резистор с сопротивлением  RСА . Линейное напряжением сети UH. Определить фазные токи IAВ, IBС, ICА, активную мощность цепи P, реактивную мощность Q и полную мощность трехфазной цепи S.

| Вариант | RBС, Ом | RCА, Ом | LВС, мГн | CАВ, мкФ | Uн, В | f, Гц |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4 | 10 | 9,55 | 318,5 | 220 | 50 |

1. При соединении потребителей треугольником выполняется соотношение:

2. Определить сопротивление емкостного элемента в фазе АВ:

3. Определить сопротивление индуктивного элемента в фазе ВС:

4. Определить полное сопротивление фазы ВС:

5. Определить фазные токи:

6. Определить активную мощность фаз:

7. Определить реактивную мощность фаз:

8. Определить полную мощность трехфазной цепи: