Министерство образования Оренбургской области

государственное автономное профессиональное

образовательное учреждение

«Медногорский индустриальный колледж»

# ФИЗИКА

# (на базе 9 кл. 1 курс)

Методические указания для выполнения контрольной работы

для студентов заочного отделения

2020

Методические указания и контрольные задания по дисциплине «Физика» предназначены для студентов заочной формы обучения, обучающимся по направлению среднего профессионального образования.

Цель методических указаний: оказание помощи студентам в выполнении контрольной работы по дисциплине «Физика».

Составитель: Старкова О.И., преподаватель ГАПОУ МИК

Оформление контрольной работы

При выполнении контрольных работ студент должен руководствоваться следующими указаниями:

1. Контрольная работа выполняется в отдельной тетради в клетку, на титульном листе которой должны быть написаны фамилия студента, его инициалы, курс, специальность.

2. Задачи следует располагать в порядке номеров, указанных в заданиях. Перед решением задачи надо полностью переписать ее условие.

3. Ход решения каждой задачи студент обязан оформить аккуратно, в полном соответствии с порядком решения типичной задачи, приведенной в данных методических указаниях.

4. Записать полностью условие задачи. Выписать все величины, входящие в условие, – столбиком и выразить их в одних единицах (преимущественно в Международной системе единиц СИ).

5. Осмыслить физическую сущность задачи, представив ее наглядно в виде четкого рисунка, на котором, хотя бы условно, указать все параметры, характеризующие явления, на основе которых построено условие задачи.

6. Указать основные законы и формулы, на которых базируется условие задачи, разъяснить буквенные обозначения, употребляемые при написании формул. Векторные величины внести на чертеж. Если при решении задачи применяется формула, полученная для частного случая, не выражающая какой-нибудь физический закон или не являющаяся определением какой-нибудь физической величины, то ее следует вывести. Пояснения должны быть краткими, но исчерпывающими.

7. Решить задачу сначала в общем виде, то есть в буквенных обозначениях, заданных в условии задачи и взятых из таблиц.

8. Подставив в рабочую формулу размерности, убедиться в правильности размерности искомой величины.

9. Подставить в конечную формулу числовые значения. При вычислениях соблюдать правила приближенных вычислений и округлений.

Примеры решения задач.

Пример 1. Мальчик катит обруч по горизонтальной дороге со скоростью v = 2 м/с. На какое расстояние может вкатиться обруч на горку за счет его кинетической энергии? Уклон горки 10 м на каждые 100 м пути.

Дано:

v = 2 м/с

H = 10 м

L = 100 м

s = ?

Решение:

У подножия горки обруч обладает запасом кинетической энергии:

,

где:–кинетическая энергия поступательного движения обруча,

– кинетическая энергия вращательного движения.

Вкатившись на горку на максимально возможное расстояние (высота горки в этом месте h), обруч приобретет запас потенциальной энергии , кинетическая энергия в этом положении равна нулю.

Пренебрегая трением, воспользуемся законом сохранения энергии:

,

.

Учтем, что момент инерции обруча относительно оси, проходящей через центр инерции: , где: m – масса обруча, R – радиус обруча. Угловая скорость обруча ω связана с линейной скоростью  точек, лежащих на поверхности обруча: .

Поскольку за один полный оборот точка, лежащая на поверхности обруча, проходит путь  и центр масс смещается тоже на расстояние , то . Таким образом:

.

Тогда:

,

,

.

Так как  (рис.4), то:

.

Проверка размерности:

.

Ответ: s = 4,1 м.

Пример 2. Баллон содержит 50 л кислорода, температура которого 27° С, а давление 2МПа. Найдите массу кислорода.

| № шага | Алгоритм | Выполнение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Внимательно прочитайте текст задачи. | Баллон содержит 50 л кислорода, температура которого 27° С, а давление 2МПа. Найдите массу кислорода. |
| 2 | Запишите в “Дано” буквенное обозначение и числовое значение известных по тексту физических величин. Необходимо знать нормальные условия: р=105 Па, t°=0° С | Дано: V=50 л t° =27° C p=2 МПа |
| 3 | Запишите химическую формулу и молярную массу газообразного вещества в “ Дано”, используя систему СИ. М Воздух= 0,029 кг/моль. | О2 М=32•10–3кг/моль |
| 4 | Под горизонтальной чертой запишите буквенное обозначение неизвестной величины, знак = и? | m= ? |
| 5 | Под словом “ Решение” напишите уравнение Менделеева–Клайперона или его вариант: | Решение: |
| 6 | Проделайте алгебраические преобразования так, чтобы по одну сторону знака = стояла неизвестная величина, а по другую – все известные. |  |
| 7 | Проверьте, все ли величины выражены в системе СИ, учитывая, что 1л= 10–3 м3 , Т=t° +273 , 1 мм рт. ст.= 133 Па | 50 л = 5• 10–2 м3 Т = 300 К |
| 8 | Подставьте числовые значения вместе с единицами измерения, проведите расчет и работу с единицами измерения, учитывая, что 1 Дж=1 Н? м, 1 Па=1Н/м2 , 1 Н=1кг? м/с2 |  |
| 9 | Запишите ответ: | Ответ: m=1,3 кг |

Пример 3. В данной схеме (рис.17) батарея с ЭДС равной Е = 100 В, R1 = R3 = 40 Ом, R2=80 Ом, R4=34 Ом. Найти силу тока, текущего через сопротивление R2 и падение напряжения на этом сопротивлении. Сопротивлением батареи пренебречь.

Дано:

Е = 100 В

r = 0

R1 = R3 = 40 Ом

R2=80 Ом

R4=34 Ом

I2 – ?

U2 – ?

Решение:

По закону Ома для замкнутой цепи:

,

где: R – полное сопротивление цепи.

Резисторы R1, R2, R3 соединены параллельно и все вместе последовательно с R4.

При параллельном соединении падение потенциала на каждом резисторе одинаковое, т.е. U1 = U2 = U3; а сопротивление:

.

Подстановка данных даёт R123 = 16 Ом.

Полное сопротивление цепи:

R = R123 + R4 = 16 + 34 = 50 (Ом).

По закону Ома , получим I = 2 A. Но:

, .

После подстановки числовых данных получим:  U2 = 32 В.

Сила тока, текущего через сопротивление R2:

, .

Ответ: U2 = 32 В, I2 = 0,4 А.

Пример 4. Амперметр А показывает силу тока 1,6А при напряжении 120 В. сопротивление резистора R1 = 100 Ом. Определите сопротивление резистора R2 и показания амперметров А1 и А2.

Дано:

I = 1,6 A

R1= 100 Ом

U = 120 В

I1 - ? I2 - ?

R2- ?

Решение: I1=U/R1

I2=I-I1

R2=U/I2

I1=120 В/100 Ом=1,2 А

I2=1,6 А-1,2 А=0,4 А

R2=120 В/1,04 А=300 Ом

Ответ: I1=1,2 А;I2=0,4 А;R2=300 Ом

Пример 5. На какую высоту поднимется тело, подброшенное вертикально вверх, с начальной скоростью 20 м/с? При решении задачи не учитывается сопротивление воздуха.

Дано: V=20 м/c; h=?

Решение

Кинетическая энергия, полученная в броске, будет переходить постепенно в потенциальную энергию:

упрощаем это выражение до:

При упрошенных расчетах принято величину ускорения свободного падения (g) рассчитывать как 10 Н/кг.

Математически преобразуем формулу для нахождения h:

Ответ: высота подъема тела 20 метров.

# ЗАДАНИЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

# 1. На обод шкива, насаженного на общую ось с маховым колесом, намотана нить, к концу которой подвешен груз массой m = 1 кг. На какое расстояние должен опуститься груз, чтобы колесо со шкивом получило скорость 60 об/мин? Момент инерции колеса со шкивом J = 0,42 кг·м2, радиус шкива R = 10 см.

# 2.  Баллон содержит 50 л кислорода, температура которого 27° С, а давление 2МПа.             Найдите массу кислорода.

3.  Какой объем занимает воздух массой 2,9 кг при давлении 750 мм рт.ст. и температуре –3° С?

4.  На какую высоту поднимется тело, подброшенное вертикально вверх, с начальной скоростью 15 м/с? При решении задачи не учитывается сопротивление воздуха.

5.  Два резистора сопротивлением  r1 = 5 Ом и r2= 30 Ом включены, как показано на рисунке, к зажимам источника тока напряжением 6В. Найдите силу тока на всех участках цепи.

6 .  В схеме на рис.30, Е – батарея с ЭДС, равной 120 В, R3 =20 Ом, R4 = 25 Ом. Падение потенциала на сопротивлении R1  равно 40 В. Амперметр показывает 2 А. Найти сопротивление R2. Сопротивлением батареи и амперметра пренебречь.

Список литературы

1. Касьянов В.А. Физика – 10. Профильный уровень. – М.: «Дрофа», 2016.

2. Касьянов В.А. Физика – 11. Профильный уровень. - М.: «Дрофа», 2016.

3. Генденштейн Л.Э., Дик Ю.И. Физика – 10. Учебник. М.: «Мнемозина», 2016.

4. Генденштейн Л.Э., Кирик Л.А., Гельфгат И.М., Ненашев И.Ю. Физика-10. Задачник. М.: «Мнемозина», 2016.

5. Рымкевич А.П. Физика. Задачник. М.: «Дрофа», 2016.