МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

- «МЕДНОГОРСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

- Г. МЕДНОГОРСКА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

Профессиональная проба «Конструктор»

г. Медногорск

2019 год

Профессиональная проба «Конструктор»

Сфера профессиональной деятельности:

«Человек-техника».

Профессия: инженер-конструктор

Основные сведения о профессии:

Инжене́р-констру́ктор — инженерная специальность, чья деятельность необходима для разработки и создания конечного продукта из продуктов и ресурсов существующего материального производства. Инженер-конструктор проектирует конструкции, инструменты, механизмы, здания, сооружения. Помимо разработки новых конструкций, инженер может модернизировать ранее созданные продукты. Например, разработать более производительный станок или современный автомобиль. Инженер получает задание на разработку нового механизма от промышленного дизайнера или маркетолога. В задании указаны требования к новому механизму, какие параметры и характеристики должна иметь конструкция. Конструктор разрабатывает будущее изделие, учитывая требования к нему, возможности производства, квалификацию рабочих, параметры сырья и материалов, которые возможно использовать. Создаются чертежи и иная рабочая документация, описывающая будущее изделие. Как правило, проектирование ведется в системах автоматизированного проектирования (САПР). К таким программам относятся AutoCAD, Autodesk Inventor, SolidWorks, Компас и множество других. На базе разработок создается прототип, который тестируется. Прототип может быть макетом или моделью, т.е. действующим прототипом, в котором будет что-то открываться, крутиться и т.д. После тестирования прототипа создается опытный образец. Он уже ближе к готовому изделию, которое будет выходить с конвейера. Опытный образец также тестируется и дорабатывается. Далее осуществляется внедрение разработки в производство. На всех этапах инженер-конструктор играет важную роль. В дальнейшем конструктор может заниматься модернизацией разработки, созданием новых модификаций продукта. Инженеры конструкторы работают и специализируются в различных отраслях. Например, есть конструкторы гидравлики, механики, электроавтоматики, мебели и т.д.

Специалист должен иметь высшее образование по соответствующей специальности. Также должен обладать знаниями об основных способах производства и технологиях, о «типовых» конструкциях и их составляющих, которые касаются процесса разработки. Инженер-проектировщик в обязательном порядке должен владеть знаниями приемов, необходимых для того, чтобы создавать экономичные, технологичные а также эффективные конструкции.

\

Тематический план

| № п/п | Тема | Количество учебных часов |
| --- | --- | --- |
|  |  | Теория | Практика |
|  | Введение в профессию. История профессии. Профессионально важные качества. Формула профессии «Инжене́р-констру́ктор». Основы черчения. Основы электротехники. | 1ч | 7ч |
|  | Проба первого уровня. «Разработка будущего изделия – светильника, подготовка чертежей и необходимой документации». | 1ч | 7 ч |
|  | Проба второго уровня. «Подготовка электрической части изделия – светильника». | 1ч | 3 ч |
|  | Проба третьего уровня. «Сборка готового изделия - светильника». | 1ч | 1 ч |
|  | Итого: | 4 ч | 18 ч |
|  |  | 22 ч |

| Компоненты пробы |
| --- |
| технологический | ситуативный | функциональный |
| Подготовка |
| Информационно – познавательная беседа: необходимая документация для изготовления изделия – светильника, возможные виды чертежей. | Ознакомиться с основами чертежных работ, основными операциями в ПО Компас 3D. | Подготовить необходимую техническую документацию для изготовления изделия – светильника |
| I уровень сложности |
| технологический | ситуативный | функциональный |
| Задание |
| Изучить основы графической грамоты и элементы графической культуры. Ознакомится с основными операциями работы в ПО Компас 3D. | Выбрать виды чертежей, необходимые для изготовления изделия - светильника. | Начертить чертеж сборочных единиц светильника, спроектировать модель светильника в ПО Компас 3D. |
| Условие |
| Наличие методического материала для изучения основ черчения и основных операций работы в программе Компас 3D. | Наличие чертежных инструментов, чертежной бумаги. Наличие ПО Компас 3D. | Обучающиеся усвоили, какие виды чертежей необходимы для проектировки изделия в ПО Компас 3D. |
| Результат |
| Задание считается выполненным, если обучающиеся ознакомились с основами черчения и основными операциями работы в программе Компас 3D | Задание считается выполненным, если обучающиеся применили в работе рациональные приемы работы чертежными и измерительными инструментами, соблюдали аккуратность и точность в работе. | Задание считается выполненным, если верно начерчен чертеж сборочных единиц светильника и спроектирована модель светильника в ПО Компас 3D. |

| Компоненты пробы |
| --- |
| технологический | ситуативный | функциональный |
| Подготовка |
| Демонстрация различных марок проводов и способы их разделки, правилами техники безопасности при разделке проводов. | Выбрать электромонтажный инструмент для разделки проводов. | Демонстрация способов подготовки проводов к монтажу с соблюдением ТБ; приемов разделки проводов. |
| II уровень сложности |
| технологический | ситуативный | функциональный |
| Задание |
| Подготовить к монтажу провода, переключатель, вилку, патрон, а также крепежные изделия. | Выбрать из предложенных проводов провод марки ППВ 2*1,5, крепежные изделия, инструмент для разделки проводов. | Нарезать провод по размеру. Присоединить переключатель, патрон, вилку. Снять изоляцию с проводов (15мм, с обеих сторон). Подготовить к креплению на изделие – светильник. |
| Условие |
| Необходимое оборудование (провода, переключатель, вилка, патрон, крепежные изделия). Методические указания «Правила подготовки проводов к монтажу». Таблица: «Крепежные изделия» | Даны: Таблица «Маркировка проводов и кабелей», электрические провода, крепежные изделия. | Измерительные инструменты и электромонтажные инструменты. |
| Результат |
| Задание выполнено, если верно подготовлены к монтажу провода, переключатель, вилка, патрон, крепежные изделия, а также крепежные изделия. | Задание выполнено, если самостоятельно и правильно была выбрана марка провода ППВ 2*1,5, крепежные изделия –шурупы-саморезы, электромонтажные ножи. | Задание выполнено, если по размеру нарезаны провода, снята изоляция с проводов, присоединены переключатель, патрон, вилка. При этом использованы по назначению электромонтажный инструмент и соблюдены ТБ. |

| Компоненты пробы |
| --- |
| технологический | ситуативный | функциональный |
| Подготовка |
| Инструктаж: «Сборка готовых деталей изделия - светильник», «Крепление к изделию патрона». | Собрать из готовых деталей светильник. Прикрепить патрон с проводом, переключателем, вилкой. | Демонстрация преподавателем приемов сбора из готовых деталей и крепления патронов. |
| III уровень сложности |
| технологический | ситуативный | функциональный |
| Задание |
| Ознакомится со схемой сборки светильника. Изучить способы крепления проводов и патронов. | Выбрать способ крепления между собой деталей и электрической части. | Собрать из готовых деталей светильник |
| Условие |
| Наличие макета изделия – светильника. Наглядные пособия: образцы крепления проводов и патронов. | Наличие схем различных видов крепления между собой деталей светильника и электрической части к светильнику. | В наличие макета изделия – светильника. Электромонтажный и слесарный инструмент. |
| Результат |
| Задание считается выполненным, если самостоятельно рассмотрены способы крепления проводов и патронов. | Задание считается выполненным, если правильно выбран вид крепления деталей светильника и электрической части к светильнику. . | Задание считается выполненным, если собрано готовое изделие – светильник. При включении вилки в розетку горит лампочка. |

Материально-техническое оснащение 1 обучающегося: фанера, отвертка диэлектрическая, инструмент для снятия изоляции, электромонтажный нож, пассатижи, линейка; переключатель, вилка, патрон, лампа накаливания, крепежные приспособления, провод ППВ 2*1,5 – 1,5 метра, бумага формата А4, чертежные принадлежности, экран, проектор, компьютер, ПО.